МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ВОСТОЧНОУКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ

СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К РАСЧЕТУ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК

СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ СОСУДОВ И АППАРАТОВ

для студентов специальности 7.090220

УТВЕРЖДЕНО

на заседании кафедры

оборудования химических

предприятий, протокол

№ 5 от 13.11.2002 г.

Северодонецк 2002

УДК 66.023:539.4:006.354

Методические указания к расчету цилиндрических обечаек стальных сварных сосудов и аппаратов для студентов специальности 7.090220 / Сост. А.И. Барвин, И.М. Генкина, В.В. Иванченко, В.Г. Табунщиков, Ю.Н. Штонда. – Северодонецк, СТИ, 2002. – 83 с.

| Составители: | А.И. Барвин, доцент |
| --- | --- |
|  | И.М. Генкина, ст. преподаватель |
|  | В.В. Иванченко, доцент |
|  | В.Г. Табунщиков, ст. преподаватель |
|  | Г.В. Тараненко, доцент |
|  | Ю.Н. Штонда, ст. преподаватель |

Ответственный за выпуск: А.И. Барвин, доцент, канд. техн. наук

Рецензент                                     И.И. Багринцев

С О Д Е Р Ж А Н И Е

| 1 | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
|  | 2.1 | Расчетная температура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
|  | 2.2 | Рабочее, расчетное и пробное давление . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
|  | 2.3 | Допускаемые напряжения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
|  | 2.4 | Коэффициенты прочности сварных швов . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
|  | 2.5 | Прибавки к расчетным величинам конструктивных элементов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| 3 | РАСЧЕТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
|  | 3.1 | Условия применения расчетных формул . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
|  | 3.2 | Гладкие цилиндрические обечайки, нагруженные внутренним избыточным давлением . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
|  |  | 3.2.1 Однослойные цилиндрические обечайки . . . . . . . . . . . . . | 21 |
|  |  | 3.2.2. Обечайки из двухслойной стали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 |
|  | 3.3 | Гладкие цилиндрические обечайки, нагруженные наружным давлением . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 |
|  |  | 3.3.1 Однослойные цилиндрические обечайки . . . . . . . . . . . . | 28 |
|  |  | 3.3.2 Обечайки, изготовленные из двухслойной стали . . . . . . | 33 |
|  | 3.4 | Гладкие цилиндрические обечайки, работающие под совместным действием нагрузок нескольких видов. . . . . . . . . . . . . . | 35 |
|  | 3.5 | Цилиндрические обечайки, подкрепленные кольцами жесткости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 56 |
|  |  | 3.5.1 Цилиндрические обечайки, подкрепленные кольцами жесткости, работающие под внутренним давлением. . . . . . . . | 56 |
|  |  | 3.5.2 Цилиндрические обечайки, подкрепленные кольцами жесткости, работающие под наружным давлением (вакуумом). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 59 |
|  | 3.6 | Цилиндрические обечайки, подкрепленные кольцами жесткости, работающие под совместным действием нагрузок нескольких видов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 68 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 72 |
|  | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 82 |

1  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В настоящих методических указаниях изложены нормы и методы расчета на прочность и устойчивость цилиндрических обечаек сосудов и аппаратов из углеродистых, легированных и двухслойных сталей, применяемых в химической, нефтеперерабатывающей и смежных с ними отраслях промышленности. Приведенные методы расчета применимы для сосудов и аппаратов, работающих в условиях однократных и многократных статических нагрузок под внутренним избыточным давлением до 16 МПа, под вакуумом или наружным давлением, а также под совместным действием наружного давления, осевого сжимающего усилия, изгибающего момента и поперечного усилия. Если сосуды и аппараты работают при многократных статических нагрузках, но количество циклов нагружения не превышает 103, то такая нагрузка в расчетах на прочность условно считается однократной.

Цилиндрические обечайки стальных сварных сосудов и аппаратов рассчитывают на прочность для рабочих условий и условий испытания.

2  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1  Расчетная температура

Расчетную температуру определяют на основании теплотехнических расчетов или результатов испытаний.

За расчетную температуру стенки сосуда или аппарата принимают наибольшее значение температуры стенки. При температуре стенки ниже 20 (С за расчетную температуру при определении допускаемых напряжений принимают температуру 20 (С.

Если невозможно провести тепловые расчеты или измерения и в тех случаях, когда во время эксплуатации температура стенки сосуда или аппарата повышается до температуры среды, соприкасающейся со стенкой, за расчетную температуру следует принимать наибольшую температуру среды, но не ниже 20 (С.

2.2  Рабочее, расчетное и пробное давление

Под рабочим давлением для сосуда или аппарата следует понимать максимальное внутреннее избыточное или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса, без учета гидростатического давления среды и без учета допустимого кратковременного повышения давления во время действия предохранительного клапана.

Под расчетным давлением в рабочих условиях для элементов сосудов и аппаратов следует понимать давление, на которое производится их расчет на прочность. Если на элемент сосуда или аппарата действует гидростатическое давление, составляющее 5 % или более от рабочего давления, то расчетное давление повышают на величину гидростатического давления.

Гидростатическое давление, действующее на элемент сосуда, МПа, определяется по формуле

,                                           (1)

| где | – | плотность рабочей среды в аппарате, кг/м3; |
| --- | --- | --- |
|  | – | ускорение свободного падения, м/с; |
|  | – | высота среды в аппарате, м. |

Для защиты от возможного повышения давления выше допустимого, сосуды и аппараты снабжают предохранительными устройствами (предохранительными клапанами и др.).

При действии предохранительных клапанов давление в сосуде или аппарате не должно превышать избыточное рабочее давление более чем на 0,05 МПа для сосудов с давлением до 0,3 МПа, на 15 % – для сосудов с давлением от 0,3 до 6,0 МПа и на 10 % – для сосудов с давлением свыше 6,0 МПа.

При повышении давления в сосуде или аппарате во время действия предохранительных устройств более чем на 10 % по сравнению с рабочим, элементы аппарата должны рассчитываться на давление, равное 90 % давления при срабатывании предохранительного устройства.

Давление в сосуде во время действия предохранительного клапана, МПа, может быть определено по формуле

,                 (2)

| где | – рабочее давление в сосуде, МПа. |
| --- | --- |

Расчетное давление, МПа, без учета гидростатического давления следует определять по формуле

,                          (3)

а с учетом гидростатического давления

.                          (4)

Для элементов, разделяющих пространства с разными давлениями, за расчетное давление следует принимать либо каждое давление в отдельности, либо их алгебраическую сумму, если она требует большей толщины стенки рассчитываемого элемента.

Под пробным давлением в сосуде или аппарате следует понимать давление, при котором проводится испытание сосуда или аппарата на прочность и герметичность.

Пробное давление определяют по формуле

,                                         (5)

| где | – | расчетное давление сосуда, МПа; |
| --- | --- | --- |
|  | – допускаемое напряжение для материала сосуда при температуре 20 (С, МПа; |
|  | – | допускаемое напряжение для материала сосуда при расчетной температуре, МПа. |

Отношение принимается по тому из использованных материалов элементов сосуда (обечайки, днища, фланцев, крепежных деталей, патрубков и др.), для которого оно является наименьшим.

Под расчетным давлением в условиях испытаний следует понимать давление, которому подвергаются сосуды во время пробного испытания, включая гидростатическое давление, если оно составляет 5 % и более от пробного давления.

Расчет на прочность элементов аппаратов для условий испытаний проводить не требуется, если расчетное давление в условиях испытания будет меньше, чем расчетное давление в рабочих условиях, умноженное на .

## Пример 1

Определить расчетное и пробное давления для вертикального сосуда (рисунок 1), изготовленного из стали марки 09Г2С, если рабочее давление в сосуде составляет  МПа, температура рабочей среды t=150 °С, плотность среды  кг/м3, высота сосуда со штуцерами  м, высота уровня рабочей среды  м. Проверить условие необходимости расчета в условиях испытания.

Давление в сосуде во время действия предохранительного клапана определяем по формуле (2)

МПа.

Давление в сосуде, учитывающее кратковременное повышение его при срабатывании предохранительного клапана, без учета гидростатического давления определяем по формуле (3)

МПа.

Рисунок 1. – Расчетная схема аппарата

Гидростатическое давление среды определяем по формуле (1)

МПа.

Так как гидростатическое давление среды

МПа

составляет более 5 % от рабочего, то расчетное давление определяем по формуле (4) с учетом гидростатического давления среды

МПа.

Расчетное давление округляем в большую сторону до величины  МПа.

Пробное давление определяем по формуле (5). Для этого по таблице А.1 приложения А определяем значения допускаемых напряжений для стали марки 09Г2С при расчетной температуре, равной температуре среды в аппарате, t=150 °С   МПа и при температуре испытания  °С –  МПа.

МПа.

Гидростатическое давление воды в условиях испытания определяем по формуле (1), принимая плотность воды равной  кг/м3

МПа.

Так как гидростатическое давление воды

МПа,

составляет более 5 % от пробного давления, то расчетное давление в условиях испытания  определяем с учетом гидростатического давления воды

МПа.

Проверяем необходимость расчета на прочность в условиях испытания

Так как расчетное давление в условиях испытания больше расчетного давления в рабочих условиях, умноженного на , то расчет на прочность необходимо проводить не только для рабочих условий, но и для  условий испытания.

Пример 2.

Определить расчетное давление для вертикального сосуда, изготовленного из стали Ст3сп5, если рабочее давление в сосуде составляет МПа, температура рабочей среды , плотность рабочей среды кг/м3, высота сосуда со штуцерами  м, высота уровня рабочей среды  м. Проверить условие необходимости расчета в условиях испытания.

Давление в сосуде во время действия предохранительного клапана определяем по формуле (2)

МПа.

Расчетное давление без учета гидростатического по формуле (3)

МПа.

Гидростатическое давление среды определяем по формуле (1)

МПа.

Так как гидростатическое давление среды составляет менее 5 % от рабочего давления МПа, то по формуле (4) расчетное давление определяем без учета гидростатического

МПа.

Расчетное давление округляем в большую сторону МПа.

Пробное давление определяем по формуле (5). Для этого предварительно по таблице А.1 приложения А определяем значения допускаемых напряжений для стали Ст3сп5 при расчетной температуре МПа и при температуре испытания  – МПа. Допускаемое напряжение при расчетной температуре определяем линейной интерполяцией (см. пример 3). Если элементы сосуда изготовлены из сталей различных марок, то отношение принимается по тому из материалов элементов сосуда, работающих под давлением (обечайки, днищ, фланцев, крепежных деталей и др.), для которого оно является наименьшим.

МПа.

Гидростатическое давление воды в условиях испытания определяем по формуле (1), учитывая, что плотность воды

МПа.

Так как гидростатическое давление воды составляет менее 5 % от пробного давления

МПа,

то расчетное давление в условиях испытаний  равно пробному давлению:

МПа.

Если выполняется условие

,

то расчет на прочность в условиях испытаний проводить не требуется.

(МПа).

Условие выполняется, следовательно, расчет на прочность в условиях испытаний проводить не требуется.

2.3  Допускаемые напряжения

Допускаемое напряжение для сталей, МПа, при расчете по предельным нагрузкам стальных сварных сосудов и аппаратов, работающих при статических однократных нагрузках, определяют:

для углеродистых и низколегированных сталей по формуле

;               (6)

для аустенитных сталей по формуле

,                      (7)

| где | – | минимальное значение предела текучести при расчетной температуре, МПа; |
| --- | --- | --- |
|  | – минимальное значение 0,2 %-ого условного предела текучести при расчетной температуре (напряжение, при котором остаточное удлинение составляет 0,2 %), МПа; |
|  | – | минимальное значение временного сопротивления (предела прочности) при расчетной температуре, МПа; |
|  | – среднее значение предела длительной прочности за 105 ч при расчетной температуре, МПа; |
|  | – средний 1 %-ный предел ползучести за 105 ч при расчетной температуре, МПа; |
|  | –минимальное значение 1 %-ого условного предела текучести при расчетной температуре (напряжение, при котором остаточное удлинение составляет 1 %), МПа; |
|  | – | коэффициент запаса прочности по пределу текучести; |
|  | – | коэффициент запаса прочности по временному сопротивлению (пределу прочности); |
|  | – | коэффициент запаса прочности по пределу длительной прочности; |
|  | – | коэффициент запаса прочности по пределу ползучести. |

Предел ползучести используют для определения допускаемого напряжения в тех случаях, когда отсутствуют данные по пределу длительной прочности или по условиям эксплуатации необходимо ограничить величину деформации (перемещения).

При отсутствии данных по условному пределу текучести при 1 %–ном остаточном удлинении допускаемое напряжение для аустенитной стали определяют по формуле (6).

Допускаемое напряжение для двухслойных сталей определяется по формуле

,                         (8)

| где | – допускаемые напряжения при расчетной температуре для материалов соответственно основного и плакирующего (коррозионностойкого) слоев, МПа; |
| --- | --- |
|  | – толщины соответственно основного и плакирующего слоев, мм; |
|  | – прибавка для компенсации коррозии и эрозии материала соответственно основного и плакирующего слоев, мм. |

При определении допускаемого напряжения по формуле (8) толщина плакирующего слоя принимается минимальной при , если , то толщина плакирующего слоя принимается максимальной.

Для сталей, широко используемых в химическом машиностроении, допускаемые напряжения при расчетной температуре приведены в приложении А (таблицы А1 – А4).

Расчетные значения предела текучести и временного сопротивления приведены в приложении (таблицы А5 – А13).

В условиях испытания допускаемое напряжение определяют:

для углеродистых и низколегированных сталей

,                                          (9)

для аустенитных сталей

,                                         (10)

| где | – | минимальное значение предела текучести при температуре 20 (С, МПа; |
| --- | --- | --- |
|  | – минимальное значение условного 0,2 %–ого предела текучести при температуре 20 (С (напряжение, при котором остаточное удлинение составляет 0,2 %), МПа; |
|  | – минимальное значение условного 1 %–ого предела текучести при температуре 20 (С (напряжение, при котором остаточное удлинение составляет 1 %), МПа. |

Коэффициенты запаса прочности должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1.

В случае, если допускаемое напряжение для аустенитных сталей определяют по формуле (6), коэффициент запаса прочности  по пределу текучести  для рабочих условий следует принимать равным 1,3.

Таблица 1 – Значения коэффициентов запаса прочности

| Условия нагружения | Коэффициент запаса прочности |
| --- | --- |
| Рабочие условия Условия испытания: гидравлические пневматические Условия монтажа | 1,5 1,1 1,2 1,1 | 2,4 – – – | 1,5 – – – | 1,0 – – – |

# Пример 3

Определить допускаемое напряжение для стали Ст3сп5 при расчетной температуре .

Допускаемые напряжения при расчетной температуре  определяем методом линейной интерполяции. Для этого определим допускаемые напряжения для стали Ст3сп5 по таблице А.1 приложения А:

при температуре  ºС    МПа,

при температуре  ºС    МПа.

Допускаемое напряжение при температуре 165 ºС

;

МПа.

Округляем результат вычисления до 0,5 МПа в сторону меньшего значения.

МПа.

Пример 4

Определить допускаемое напряжение для листового проката из двухслойной стали Ст3сп+12Х18Н10Т толщиной 10 мм при расчетной температуре 100 ºС.

По таблицам А.1 и А.3 приложения А определяем допускаемые напряжения для материала основного и плакирующего слоя:

для основного слоя (сталь Ст3сп) МПа,

для плакирующего слоя (сталь 12Х18Н10Т) МПа.

По таблице 5 определяем, что для двухслойного листа толщиной 10 мм толщина плакирующего (коррозионностойкого) слоя составляет  от 2 до 3 мм. Так как , то толщину плакирующего слоя принимаем минимальной, т.е.  мм, толщину основного слоя  мм. Прибавку для компенсации коррозии для плакирующего слоя принимаем  мм, для основного слоя , так как основной слой не подвержен коррозии со стороны агрессивной среды.

Допускаемое напряжение определяем по формуле (8).

# Пример 5

Определить допускаемое напряжение в условиях испытания для стали 09Г2С.

Допускаемое напряжение определяем по формуле (9). По таблице А.6 приложения А определяем значение предела текучести при температуре испытания  МПа. Коэффициент запаса прочности при гидравлических испытаниях определяем по таблице 1: .

МПа.

2.4 Коэффициенты прочности сварных швов

При расчете на прочность сварных элементов сосудов и аппаратов в расчетные формулы следует вводить коэффициент прочности сварных соединений . Для бесшовных элементов сосудов и аппаратов .

Для определения коэффициента прочности сварных соединений необходимо установить группу сосуда в зависимости от расчетного давления, температуры стенки и характера рабочей среды по таблице 2.

Объем контроля сварных соединений сосудов и их элементов радиографическим методом или ультразвуковой дефектоскопией должен соответствовать указанному в таблице 3.

Таблица 2 – Группа сосудов

| Группа сосуда | Расчетное давление, МПа (кгс/см2) | Расчетная температура, (С | Характер рабочей среды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выше 0,07 (0,7) | Независимо | Взрывоопасная или пожароопасная или 1, 2 классов опасности по ГОСТ 12.1.007–76 |
| 2 | Выше 0,07 (0,7) до 2,5 (25) | Выше 400 | Любая, за исключением указанной для 1 группы сосудов |
|  | Выше 2,5(25) до 5,0 (50) | Выше 200 |  |
|  | Выше 4,0 (40) до 5,0 (50) | Ниже минус 40 |  |
|  | Выше 5,0 (50) | Независимо |  |
| 3 | Выше 0,07(0,7) до 1,6 (16) | Ниже минус 20, выше 200 до 400 |  |
|  | Выше 1,6 (16) до 2,5 (25) | До 400 |  |
|  | Выше 2,5 (25) до 4,0 (40) | До 200 |  |
|  | Выше 4,0 (40) до 5,0 (50) | От минус 40 до 200 |  |
| 4 | Выше 0,07 (0,7) до 1,6 (16) | От минус 20 до 200 |  |
| 5а | До 0,07 (0,7) | Независимо | Взрывоопасная или пожароопасная или 1, 2, 3 классов опасности по ГОСТ 12.1.007–76 |
| 5б |  |  | Взрывобезопасная и пожаробезопасная, 4 класса опасности по ГОСТ 12.1.007–76 |

Таблица 3 – Объем контроля сварных соединений сосудов

| Группа сосуда | Длина контролируемого участка швов в % от длины каждого шва |
| --- | --- |
| 1, 2 3 4, 5а 5б | 100 не менее 50 не менее 25 не менее 10 |

Коэффициент прочности сварного шва принимается по таблице 4.

Таблица 4 – Значения коэффициентов прочности сварных швов

| Вид сварного шва | Коэффициент прочности сварных швов при длине контролируемых швов от общей длины, % |
| --- | --- |
|  | 100 | от 10 до 50 |
| Стыковой или тавровый с двусторонним сплошным проваром, выполняемый автоматической и полуавтоматической сваркой | 1,0 | 0,9 |
| Стыковой с подваркой корня шва или тавровый с двусторонним сплошным проваром, выполняемый вручную | 1,0 | 0,9 |
| Стыковой, доступный сварке только с одной стороны и имеющий в процессе сварки металлическую подкладку со стороны корня шва, прилегающую по всей длине шва к основному металлу | 0,9 | 0,8 |
| Втавр, с конструктивным зазором свариваемых деталей | 0,8 | 0,65 |
| Стыковой, выполняемый автоматической и полуавтоматической сваркой с одной стороны с флюсовой или керамической подкладкой | 0,9 | 0,8 |
| Стыковой, выполняемый вручную с одной стороны | 0,9 | 0,65 |

# Пример 6

Определить коэффициент прочности сварных соединений для аппарата, работающего при  внутреннем избыточном давлении. Расчетное давление МПа, расчетная температура , среда в аппарате взрывобезопасная, пожаробезопасная, невредная.

Для определения коэффициента прочности сварных соединений необходимо установить группу сосуда в зависимости от расчетного давления, температуры стенки и характера рабочей среды по таблице 2. Для заданных условий группа сосуда - 4. По таблице 3 определяем длину контролируемого участка швов - не менее 25 %. По таблице 4 для стыковых швов с двусторонним сплошным проваром, выполняемых автоматической, полуавтоматической сваркой или вручную значение коэффициента прочности сварных швов принимаем равным 0,9.

2.5 Прибавки к расчетным величинам конструктивных элементов

При расчете сосудов и аппаратов необходимо учитывать прибавку   к расчетным толщинам элементов сосудов и аппаратов.

Прибавку к расчетным толщинам следует определять по формуле

,                                            (11)

| где | – | прибавка для компенсации коррозии и эрозии, мм; |
| --- | --- | --- |
|  | – | прибавка для компенсации минусового допуска, мм; |
|  | – | прибавка технологическая, мм. |

Прибавка для компенсации коррозии и эрозии принимается с учетом условий эксплуатации, расчетного срока службы, скорости коррозии.

Прибавка  определяется по формуле

,                                               (12)

| где | – | скорость проникновения коррозии, мм/год; |
| --- | --- | --- |
|  | – | срок службы аппарата, лет; |
|  | – | прибавка для компенсации эрозии, мм. |

Эрозионное воздействие среды (разрушение поверхностного слоя металла под действием ударяющихся в него твердых частиц, капель или потока жидкости или газа) учитывают при значительных скоростях движения среды: жидкостей – более 20 м/с, газов – более 100 м/с или при наличии в среде абразивных частиц.

В курсовом и дипломном проектировании принимают .

При двухстороннем контакте внутренних элементов сосуда с коррозионными средами прибавка для компенсации коррозии и эрозии должна учитывать сумму скоростей проникновения коррозии с каждой стороны.

Прибавка  принимается по стандартам на прокат в зависимости от толщины листа по таблице 5 для двухслойных и по таблице 6 для однослойных сталей.

Прибавку  учитывают в том случае, когда ее значение превышает 5 % от номинальной толщины листа.

Таблица 5 – Предельные отклонения и толщина коррозионностойкого слоя двухслойных сталей

Продолжение таблицы 5

В миллиметрах                                 В миллиметрах

| Толщина листа | Предельное отклонение | Толщина коррозионностойкого слоя |  | Толщина листа | Предельное отклонение | Толщина коррозионностойкого слоя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 5 | +0,30 –0,50 | 0,7 – 1,1 0,8 – 1,2 |  | 28 | (1,68 | 3,5 – 5,0 |
|  |  |  |  | 30 | (1,80 |  |
| 6 | +0,25 –0,60 | 1,0 – 1,6 |  | 32 | (1,60 | 4,0 – 6,0 |
| 8 | (0,80 | 2,0 – 3,0 |  | 34 | (1,70 |  |
| 10 | (0,90 |  |  | 36 | (1,80 |  |
| 12 | (1,08 |  |  | 38 | (1,90 |  |
| 14 | (0,98 |  |  | 40 | (2,00 |  |
| 16 | (1,12 | 2,5 – 3,5 |  | 42 | (2,10 |  |
| 18 | (1,26 |  |  | 45 | (2,25 |  |
| 20 | (1,40 |  |  | 48 | (2,40 |  |
| 22 | (1,54 | 3,0 – 4,0 |  | 50 | (2,50 |  |
| 25 | (1,50 |  |  | 55 | (2,20 |  |
| 26 | (1,56 |  |  | 60 | (2,40 |  |

Технологическая прибавка  предусматривает компенсацию утонения стенки элемента сосуда при технологических операциях – вытяжке, штамповке, гибке и т. п. В зависимости от принятой технологии эту прибавку следует учитывать при разработке рабочих чертежей.

В курсовом и дипломном проектировании принимают .

Пример 7

Определить прибавку для компенсации коррозии, если скорость коррозии  материала в данной среде мм/год, срок службы аппарата лет.

Прибавку для компенсации коррозии определяем по формуле (12)

мм.

Таблица 6 – Предельные отклонения листового проката из однослойных сталей

В миллиметрах

| Толщина листа | 3 | 4; 5 | 6 | 8 – 12 | 14 – 25 | 26 – 30 | 32 – 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельное отклонение | (0,22 | +0,30 –0,50 | +0,25 –0,60 | +0,30 –0,80 | +1,40 –0,80 | +1,50 –0,90 | +1,60 –1,00 |

Продолжение таблицы 6

В миллиметрах

| Толщина листа | 36 – 40 | 42 – 50 | 55; 60 | 65; 70 | 75; 80 | 85; 90 | 95; 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельное отклонение | +1,70 –1,10 | +1,80 –1,20 | +1,80 –1,30 | +1,80 –1,60 | +1,80 –2,20 | +1,9 0 –2,50 | +2,00 –2,70 |

Пример 8

Определить прибавку для компенсации коррозии для элементов корпуса аппарата с рубашкой, если скорость коррозии со стороны рабочей среды мм/год, а скорость коррозии со стороны теплоносителя мм/год. Корпус аппарата и рубашка выполнены из одного материала. Срок службы аппарата лет.

Для элементов корпуса, подверженных коррозии со стороны рабочей среды и теплоносителя (элементы корпуса под рубашкой), прибавка на коррозию составит

мм.

Для элементов корпуса, подверженных коррозии только со стороны рабочей среды (элементы корпуса аппарата, не охваченные рубашкой), прибавка на коррозию составит

мм.

Для элементов корпуса, подверженных коррозии только со стороны теплоносителя (элементы рубашки), прибавка на коррозию составит

мм

3  РАСЧЕТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК

Цилиндрические обечайки являются одним из основных элементов химических аппаратов. Из них образуется цилиндрический корпус аппарата, они входят составной частью в различные внутренние и наружные устройства аппаратов.

Обечайки большей частью изготовляют вальцовкой из листового проката, реже из труб.

Кромки обечаек, образующие корпус аппарата, соединяют между собой преимущественно встык.

Вальцованные обечайки должны иметь как можно меньше сварных швов, особенно продольных, поэтому листы для их изготовления следует выбирать возможно больших размеров.

3.1 Условия применения расчетных формул

Расчетные формулы применимы при отношении толщины стенки к диаметру

для обечаек и труб при   мм;

для труб при мм.

Расчетные формулы следует применять при условии, что расчетные температуры не превышают значений, при которых учитывается ползучесть материалов, то есть при таких температурах, когда допускаемое напряжение определяют только по пределу текучести или временному сопротивлению (пределу прочности). Если нет точных данных, то формулы допускается применять при условии, что расчетная температура стенки обечайки из углеродистой стали не превышает 380 (С, из низколегированной 420 (С, а из аустенитной 525 (С.

Для обечаек, подкрепленных кольцами жесткости, дополнительно должны выполняться следующие ограничения:

- отношение высоты сечения кольца жесткости, измеряемой от срединной поверхности обечайки, к диаметру (рисунок 5) ;

- расчетные формулы следует применять при условии равномерного расположения колец жесткости;

- в тех случаях, когда кольца жесткости установлены неравномерно, значения  и   необходимо подставлять для того участка, на котором расстояние между двумя соседними кольцами жесткости максимальное, в соответствии с рисунком 5;

- если , то в качестве расчетной длины принимается .

3.2  Гладкие цилиндрические обечайки, нагруженные внутренним избыточным давлением

Расчетные схемы гладких цилиндрических обечаек приведены на рисунках 2 – 4.

а                                                                    б

а – обечайка с фланцем и (или) плоским днищем; б – обечайка с жесткими перегородками

Рисунок 2 – Гладкие цилиндрические обечайки

а                                                б

а – обечайка с отбортованными днищами; б – обечайка с неотбортованными днищами

Рисунок 3 – Гладкие обечайки с выпуклыми или коническими днищами

а                                                           б

а – обечайка с U – образной рубашкой; б – обечайка с цилиндрической рубашкой

Рисунок 4 – Гладкие обечайки с рубашками

3.2.1 Однослойные цилиндрические обечайки

Расчетная толщина стенки, мм

,                                         (13)

| где | – | расчетное внутреннее избыточное давление, МПа; |
| --- | --- | --- |
|  | – | внутренний диаметр обечайки, мм; |
|  | – | допускаемое напряжение для материала обечайки при расчетной температуре, МПа; |
|  | – | коэффициент прочности продольных сварных швов. |

Исполнительную толщину стенки, мм, обечайки определяют по формуле

(14)

и округляют до ближайшего большего значения стандартной толщины листа листового проката: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100.

Исполнительные толщины стенок обечаек и днищ должны быть не менее: (/1000 + 2,5) мм – для углеродистых и низколегированных сталей, 2,5 мм – для сталей аустенитного и аустенитно–ферритного классов.

Минимальные толщины обечаек и днищ кожухотрубчатых теплообменных аппаратов следует принимать по таблице 7.

Таблица 7 – Минимальная толщина обечаек и днищ кожухотрубчатых теплообменных аппаратов, мм

| Тип аппарата | Материал кожуха (сталь) | Толщина кожуха при внутреннем диаметре кожуха, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | (1400 |
| Н и К | Углеродистая и низколегированная | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Коррозионностойкая | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| П и У | Углеродистая и низколегированная | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|  | Коррозионностойкая | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |

Для принятого значения  рассчитывают допускаемое внутреннее избыточное давление, МПа, по формуле

.                                      (15)

При этом должно выполняться условие  .

Пример 9

Рассчитать толщину стенки цилиндрической обечайки корпуса аппарата (рисунок 1) из стали марки Ст3сп5. Внутренний диаметр аппарата D=1000 мм, расчетное давление в аппарате P=1,0 МПа, расчетная температура стенки обечайки t=165 °С, коэффициент прочности сварных соединений принять равным

Допускаемое напряжение для материала обечайки при расчетной температуре определяем по таблице Б.1 приложения Б методом линейной интерполяции

.

Расчетную толщину стенки обечайки определяем по формуле (13)

мм.

Прибавку определяем по формуле (12), исходя из максимально допустимой скорости коррозии  мм/год, расчетного срока службы аппарата  лет и принимая прибавку для компенсации эрозии .

мм.

Исполнительная толщина стенки обечайки без учета прибавки для компенсации минусового допуска равняется

мм.

Определяем исполнительную толщину стенки цилиндрической обечайки с учетом прибавки на минусовой допуск  мм для листа толщиной

мм.

Принимаем исполнительную толщину стенки обечайки равной  мм.

Проверяем необходимость учета прибавки для компенсации минусового допуска стального листа толщиной  мм

мм.

Прибавку учитываем, так как она составляет больше 5 % от толщины листа.

Сумма прибавок

мм

равняется предварительно принятой.

Допускаемое давление рассчитываем по формуле (15)

МПа.

Условие прочности

МПа

выполняется.

Проверяем условие применения расчетных формул

.

Условие выполняется.

Пример 10

Рассчитать толщину стенки цилиндрической обечайки корпуса аппарата (рисунок 1) из стали марки 09Г2С. Внутренний диаметр аппарата D=1000 мм, расчетное давление в аппарате в рабочих условиях P=0,27 МПа, в условиях испытания Pи=0,43 МПа, расчетная температура стенки обечайки t=150 °С. Коэффициент прочности сварных соединений принять равным  прибавку для компенсации коррозии – C1=2 мм.

Допускаемое напряжение для материала обечайки в рабочих условиях определяем по таблице Б.1 приложенияБ,  МПа.

Допускаемое напряжение в условиях испытания определяем по формуле (9). По таблице Б.6 приложения Б предел текучести при температуре испытания  °С составляет  МПа. Коэффициент запаса прочности при гидравлических испытаниях определяем по таблице 3.1, .

МПа.

Расчетную толщину стенки обечайки определяем по формуле (13):

– для рабочих условий

мм;

– для условий испытания

мм.

Исполнительную толщину стенки обечайки определяем по большему из полученных значений (в данном примере они равны друг другу) без учета прибавки для компенсации минусового допуска

мм.

Определяем исполнительную толщину стенки цилиндрической обечайки с учетом прибавки на минусовой допуск  мм для листа толщиной

мм.

Принимаем исполнительную толщину стенки обечайки равной  мм.

Проверяем необходимость учета прибавки для компенсации минусового допуска стального листа толщиной  мм

мм.

Прибавку учитываем, так как она составляет больше 5 % от толщины листа.

Сумма прибавок к расчетной толщине стенки обечайки

мм

равняется предварительно принятой.

Допускаемые давления рассчитываем по формуле (15):

– для рабочих условий

МПа;

– для условий испытания

МПа.

Условия прочности:

– для рабочих условий

МПа;

– и для условий испытания

МПа

выполняются.

Условие применения расчетных формул

выполняется.

3.2.2  Обечайки из двухслойной стали

Для изготовления химической аппаратуры применяют стали, стойкие в агрессивных средах. Однако следует иметь в виду, что коррозионностойкие стали весьма дефицитны и имеют высокую стоимость. Для снижения стоимости аппаратов в ряде случаев целесообразно применять биметалл – двухслойный лист, состоящий из основного и плакирующего (коррозионностойкого) слоев. При этом основной слой, изготовляемый из углеродистых или низколегированных сталей, воспринимает нагрузку. Плакирующий слой предохраняет основной слой от коррозионного действия среды.

При расчете аппаратов из двухслойных сталей в качестве первого приближения толщину стенки обечайки следует определять по допускаемому напряжению для материала основного слоя по формулам (13) и (14). После назначения исполнительной толщины, а также толщины плакирующего слоя по таблице 5 рассчитывается допускаемое напряжение по формуле (8). По полученному допускаемому напряжению уточняется толщина стенки по формулам (13) и (14). Расчет производится до совпадения исполнительной толщины стенки обечайки, определенной расчетом, и принятой.

В случае, когда в расчете учитывается толщина только основного слоя, при определении исполнительной толщины стенки в качестве прибавки на коррозию принимается максимальная толщина плакирующего слоя.

Допускаемое внутреннее избыточное давление определяется по формуле (15).

Двухслойные листы изготовляют из сочетаний марок сталей основного и коррозионностойкого слоев, указанных в таблице 8.

Таблица 8 – Сочетания марок сталей основного и коррозионностойкого слоев двухслойного проката

| Марка стали коррозионно– стойкого слоя | Марка стали основного слоя |
| --- | --- |
|  | Ст3сп | 20К | 09Г2 | 09Г2С | 16ГС | 12МХ | 12ХМ |
| 08Х18Н10Т | + | + | – | + | + | + | + |
| 12Х18Н10Т | + | + | + | + | + | + | + |
| 10Х17Н13М2Т | + | + | – | + | + | – | – |
| 10Х17Н13М3Т | + | + | – | + | + | – | – |
| 08Х17Н15М2Т | + | + | – | – | + | – | – |
| 08Х22Н6Т | + | + | – | – | – | – | – |
| 06Х28МДТ | + | + | – | – | + | – | – |

Пример 11

Рассчитать толщину стенки цилиндрической обечайки корпуса аппарата (рисунок 1) из двухслойной стали Ст3сп+12Х18Н10Т. Внутренний диаметр аппарата D=2000 мм, расчетное давление в аппарате P=1,0 МПа, расчетная температура стенки обечайки t=100 °С. Коэффициент прочности сварных соединений принять равным  прибавку для компенсации коррозии и эрозии со стороны плакирующего слоя – C1=1 мм.

По таблицам А.1 и А.3 приложения А находим допускаемые напряжения для материала основного и плакирующего слоев:

- для основного слоя из стали марки  Ст3сп   МПа;

- для плакирующего слоя из стали марки 12Х18Н10Т  МПа.

В качестве первого приближения толщину стенки обечайки определяем по допускаемому напряжению для материала основного слоя по формулам (13) и (14)

мм.

С учетом прибавки для компенсации коррозии и эрозии толщина стенки составит

мм.

Принимаем прибавку для компенсации минусового допуска для листа толщиной 8 мм по таблице 5 равной 0,8 мм, при этом исполнительная толщина с учетом суммы прибавок превышает 8 мм. Принимаем прибавку для компенсации минусового допуска для стального листа толщиной 10 мм равной  мм.

Сумма прибавок к расчетной толщине стенки обечайки составит

мм.

Исполнительная толщина стенки обечайки с учетом суммы прибавок к расчетной толщине составит

мм

Принимаем исполнительную толщину обечайки равной  мм.

Толщина плакирующего (коррозионностойкого) слоя двухслойного листа толщиной мм по таблице 5 составляет  мм. Так как , толщину плакирующего слоя принимаем минимальной, т.е.  мм, толщину основного слоя –  мм. Прибавку для компенсации коррозии и эрозии со стороны основного слоя принимаем равной  мм, так как основной слой не подвержен коррозии со стороны агрессивной среды.

Допускаемое напряжение определяем по формуле (8)

По полученному допускаемому напряжению уточняем толщину стенки по формулам (13) и (14).

мм;

Принимаем исполнительную толщину стенки обечайки равной  мм, что совпадает с предварительным расчетом.

Для принятого значения исполнительной толщины стенки обечайки рассчитываем допускаемое давление по формуле (15)

МПа.

Условие прочности

МПа

выполняется.

Условие применения расчетных формул

.

выполняется.

3.3  Гладкие цилиндрические обечайки, нагруженные наружным давлением

Цилиндрические обечайки, нагруженные наружным давлением или работающие под вакуумом, находящиеся в менее благоприятных условиях по сравнению с обечайками, нагруженными внутренним избыточным давлением, требуют большей толщины стенки. Наружное давление вызывает нарушение цилиндрической формы обечайки, увеличивая имеющиеся первоначальные отклонения, являющиеся следствием изготовления. При этом в обечайке кроме напряжений сжатия возникают напряжения изгиба.

Тонкостенные обечайки под действием наружного давления при определенных условиях могут потерять устойчивость. Явление потери устойчивости формы происходит при напряжениях меньших предела текучести материала обечайки, когда под действием некоторого давления, называемого критическим, поперечное сечение первоначальной круглой формы начинает искажаться, приобретая волнообразную форму.

Величина критического давления зависит от геометрических размеров и механических свойств материала обечайки. Эти факторы следует учитывать при расчете обечаек, нагруженных наружным давлением.

3.3.1 Однослойные цилиндрические обечайки

Расчетную толщину стенки, мм, определяют по формуле

,                            (16)

| где | – | расчетное наружное давление, МПа; |
| --- | --- | --- |
|  | – | коэффициент, определяемый по номограмме, приведенной на рисунке 5, в зависимости от коэффициентов и . |

Коэффициент  определяют по формуле

,                                           (17)

| где | – | коэффициент запаса устойчивости; |
| --- | --- | --- |
|  | – | модуль продольной упругости материала обечайки при расчетной температуре, МПа, в соответствии с таблицей 9. |

Коэффициент запаса устойчивости при расчете сосудов и аппаратов на устойчивость по нижним критическим напряжениям в пределах упругости следует принимать:

- для рабочих условий  ;

- для условий испытаний и монтажа  .

Коэффициент  определяют по формуле

,                                                  (18)

| где | – | расчетная длина гладкой обечайки, мм. |
| --- | --- | --- |

Расчетную длину определяют в зависимости от расчетной схемы в соответствии с рисунками 2 – 4.

Рисунок 5 – Номограмма для определения коэффициентов  при расчете цилиндрических обечаек, работающих под наружным давлением

Длину примыкающего элемента , мм, определяют по формуле

,  (19)

| где | – | половина угла раствора при вершине конической обечайки, град. |
| --- | --- | --- |

Таблица 9 – Значения модуля продольной упругости

| Стали | Модуль продольной упругости , МПа, при температуре, °С |
| --- | --- |
|  | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Углеродистые и низ-колегированные стали | 1,99 | 1,91 | 1,86 | 1,81 | 1,76 | 1,71 | 1,64 | 1,55 | 1,40 | – | – | – | – | – |
| Теплоустойчивые и коррозионностойкие хромистые стали | 2,15 | 2,15 | 2,05 | 1,98 | 1,95 | 1,90 | 1,84 | 1,78 | 1,71 | 1,63 | 1,54 | 1,40 | – | – |
| Жаропрочные и жаростойкие аустенитные стали | 2,00 | 2,00 | 1,99 | 1,97 | 1,94 | 1,90 | 1,85 | 1,80 | 1,74 | 1,67 | 1,60 | 1,52 | 1,43 | 1,32 |
| Примечание – Для промежуточных расчетных температур стенки модуль продольной упругости определяют линейной интерполяцией двух ближайших значений, указанных в таблице. |

Исполнительную толщину стенки  определяют по формуле (14), а допускаемое наружное давление – по формуле

,                                          (20)

| где | – допускаемое давление из условия прочности, МПа; |
| --- | --- |
|  | – допускаемое давление из условия устойчивости, МПа. |

Допускаемое давление из условия прочности определяется по формуле

.                                         (21)

Допускаемое давление из условия устойчивости в пределах упругости определяется по формуле

,                      (22)

где

.                          (23)

При этом должно выполняться условие .

### Пример 12

Рассчитать толщину стенки цилиндрической обечайки корпуса вертикального аппарата с приварными эллиптическими днищами и рубашкой (рисунок 6) внутренним диаметром D1=1000 мм. Давление в аппарате – атмосферное, расчетное давление в рубашке – P1=0,63 МПа, материал корпуса – сталь марки Ст3сп5, расчетная температура стенки обечайки t=165 °С, длина цилиндрической обечайки под рубашкой  мм, высота отбортовки эллиптического днища  мм. Прибавку для компенсации коррозии и эрозии принять равной: со стороны рабочей среды –  мм, со стороны теплоносителя –  мм.

Коэффициент запаса устойчивости при расчете сосудов и аппаратов на устойчивость по нижним критическим напряжениям в приделах упругости для рабочих условий принимаем равным

По таблице 9 модуль продольной упругости материала обечайки при расчетной температуре t=165 °С, определяем методом линейной интерполяции,  МПа.

Коэффициент  определяем по формуле (17)

.

Высоту выпуклой части эллиптического днища определяем по формуле

мм.

Рисунок 6 – Вертикальный аппарат с U – образной рубашкой

Расчетную длину примыкающего элемента эллиптического днища  определяем по формуле (19)

.

Расчетную длину цилиндрической обечайки определяем по формуле

мм.

Коэффициент  определяем по формуле (18)

.

По номограмме на рисунке 5 определяем коэффициент

Расчетную толщину стенки обечайки определяем по формуле (16)

Прибавка для компенсации коррозии и эрозии (с учетом двусторонней коррозии со стороны рабочей среды и теплоносителя) составит

мм.

Прибавка для компенсации минусового допуска по таблице 6 для толщин 8–12 мм составит

мм.

Сумма прибавок к расчетной толщине стенки обечайки равняется

мм.

Исполнительную толщину стенки обечайки  определяем по формуле (14)

мм.

Принимаем исполнительную толщину стенки обечайки равной

мм.

Допускаемое наружное давление из условия прочности при  определяем по формуле (21)

МПа.

Безразмерный коэффициент определяем по формуле (23)

Допускаемое наружное давление из условия устойчивости в пределах упругости определяем по формуле (22)

Допускаемое наружное давление рассчитываем по формуле (20)

МПа.

Условие прочности

МПа

выполняется.

Условие применения расчетных формул

выполняется.

3.3.2  Обечайки, изготовленные из двухслойной стали

При расчете обечаек из двухслойной стали, нагруженных наружным давлением, по формулам (16, 14, 20) учитывается только основной слой.

Пример 13

Рассчитать толщину стенки цилиндрической обечайки корпуса колонного  аппарата с приварными эллиптическими днищами (рисунок 7) внутренним диаметром D=1200 мм, работающего под вакуумом. Остаточное давление в аппарате  МПа, расчетная температура стенки аппарата t=100 °С. Материал корпуса аппарата двухслойная сталь Ст3сп+12Х18Н10Т. Длина цилиндрической обечайки  мм, высота отбортовки эллиптического днища  мм.

При расчете на прочность обечайки из двухслойной стали, нагруженной наружным давлением, учитываем только основной слой.

Расчетное наружное давление в аппарате определяем как разность между атмосферным давлением  и остаточным давлением в аппарате

МПа.

Коэффициент запаса устойчивости при расчете сосудов и аппаратов на устойчивость по нижним критическим напряжениям в пределах упругости для рабочих условий принимаем равным

Рисунок 7 – Расчетная схема колонного аппарата

По таблице 9 модуль продольной упругости материала обечайки при расчетной температуре t=100 °С составляет  МПа.

Коэффициент  определяем по формуле (17)

Высоту выпуклой части эллиптического днища определяем по формуле

Для выпуклых днищ длину примыкающего элемента  определяем по формуле (19)

Расчетную длину цилиндрической обечайки определяем по формуле

мм.

Коэффициент  определяем по формуле (18)

.

По номограмме на рисунке 5 определяем коэффициент

Расчетную толщину стенки обечайки определяем по формуле (16)

В качестве прибавки для компенсации коррозии и эрозии принимаем максимальную толщину плакирующего слоя по таблице 5

.

Исполнительная толщина стенки обечайки учетом прибавки для компенсации коррозии и эрозии составит

.

Прибавка для компенсации минусового допуска для листов толщиной 14 мм по таблице 5 составляет  мм.

Прибавку к расчетной толщине стенки обечайки определяем по формуле

Исполнительную толщину стенки обечайки определяем по формуле (14)

.

Принимаем исполнительную толщину стенки обечайки по таблице 5

мм.

Допускаемое наружное давление из условия прочности при  определяем по формуле (21)

МПа.

Безразмерный коэффициент определяем по формуле (23)

Допускаемое наружное давление из условия устойчивости в пределах упругости определяем по формуле (22)

Допускаемое наружное давление рассчитываем по формуле (20)

МПа.

Условие прочности

МПа

выполняется.

Условие применения расчетных формул

выполняется.

3.4  Гладкие цилиндрические обечайки, работающие под совместным действием нагрузок нескольких видов

В некоторых случаях обечайки аппаратов работают под совместным действием внутреннего избыточного или наружного давления, осевого сжимающего усилия, изгибающего момента и поперечного усилия (например, колонные аппараты). В этом случае толщина стенки обечайки определяется из условия прочности или устойчивости от действия соответствующего давления. Проверку устойчивости обечаек, работающих под совместным действием нескольких видов нагрузок производят по формуле

,                                (24)

| где | – | наружное давление, МПа; |
| --- | --- | --- |
|  | – | осевое сжимающее усилие, Н; |
|  | – | изгибающий момент, Н(мм; |
|  | – | поперечное усилие, Н; |
|  | – | допускаемое наружное давление, МПа, определяемое по формуле (20); |
|  | – | допускаемое осевое сжимающее усилие, Н; |
|  | – | допускаемый изгибающий момент, Н(мм; |
|  | – | допускаемое поперечное усилие, Н. |

Если одна или более из указанных нагрузок отсутствуют, то в формуле (24) соответствующее слагаемое не учитывается.

Допускаемое осевое сжимающее усилие, Н, следует рассчитывать по формуле

,                                         (25)

где допускаемое осевое сжимающее усилие , Н, из условия прочности

,                            (26)

а допускаемое осевое сжимающее усилие в пределах упругости , Н, из условия устойчивости

,                       (27)

| где | – допускаемое осевое сжимающее усилие из условия местной устойчивости в пределах упругости, Н; |
| --- | --- |
|  | – допускаемое осевое сжимающее усилие из условия общей устойчивости в пределах упругости, Н. |

Допускаемое осевое сжимающее усилие  определяют по формуле

,                   (28)

а допускаемое осевое сжимающее усилие – по формуле

,                     (29)

где  – гибкость элемента.

Гибкость определяют по формуле:

,                                             (30)

где – приведенная расчетная длина, мм.

Приведенную расчетную длину  принимают по таблице 10.

При этом должно выполняться условие .

Допускаемый изгибающий момент, Н(мм, рассчитывают по формуле

.                                        (31)

Допускаемый изгибающий момент , Н(мм, из условия прочности рассчитывают по формуле

.                                        (32)

Таблица 10 – Приведенная расчетная длина, мм

| Расчетная схема |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | – |  |
|  | – |  |
|  | – |  |

Допускаемый изгибающий момент , Н(мм, из условия устойчивости в пределах упругости – по формуле

.                                       (33)

При этом должно выполняться условие  .

Допускаемое поперечное усилие, Н, рассчитывают по формуле

,                                         (34)

где допускаемое поперечное усилие , Н, из условия прочности

,                                (35)

а допускаемое поперечное усилие , Н, из условия устойчивости в пределах упругости

.                (36)

При этом должно выполняться условие .

Пример 14

Колонный аппарат, установленный на открытой площадке (рисунок 7), работает под совместным действием внутреннего избыточного давления, осевого сжимающего усилия и изгибающего момента от ветровой нагрузки.

Рабочее давление в аппарате составляет , внутренний диаметр аппарата D =1200 мм, расчетная температура стенки корпуса колонны t=100 °С, общая высота аппарата  мм, длина цилиндрической обечайки  мм, высота отбортовки эллиптического днища  мм. Вылет штуцеров принять равным мм. Уровень жидкости в кубе колонны  мм, плотность жидкости в кубе  кг/м3. Материал корпуса колонны – сталь марки Ст3сп5. Коэффициент прочности сварных соединений принять равным  прибавку для компенсации коррозии и эрозии –  мм.

Давление в аппарате во время действия предохранительного клапана определяем по формуле (2)

МПа.

Давление, учитывающее кратковременное повышение его в аппарате при срабатывании предохранительного клапана, без учета гидростатического давления определяем по формуле (3)

МПа.

Гидростатическое давление среды определяем по формуле (1)

МПа.

Так как гидростатическое давление среды

МПа

составляет менее 5 % от рабочего давления, то расчетное давление определяем по формуле (4) без учета гидростатического давления среды

МПа.

Расчетное давление округляем в сторону увеличения  МПа.

По таблице А.1 приложения А определяем значения допускаемых напряжений для стали марки Ст3сп5 при расчетной температуре t=100 °С  МПа и при температуре  °С  МПа.

Пробное давление определяем по формуле (5).

МПа.

Гидростатическое давление воды в условиях испытания определяем по формуле (1), принимая плотность воды равной  кг/м3, а общую высоту столба жидкости в аппарате, равную высоте цилиндрической обечайки с учетом высоты двух эллиптических днищ со штуцерами

МПа.

Так как гидростатическое давление воды

МПа

составляет более 5 % от пробного, то расчетное давление в условиях испытания  принимаем равным пробному давлению с учетом гидростатического давления воды

МПа.

Проверяем необходимость расчета на прочность в условиях испытания

.

Так как расчетное давление в условиях испытания больше расчетного давления в рабочих условиях, умноженного на , то расчет на прочность необходимо проводить не только для рабочих условий, но и для  условий испытания.

Допускаемое напряжение в условиях испытания определяем по формуле (9). По таблице А.6 приложения А определяем предел текучести для стали марки Ст3сп5 при температуре испытания °С   МПа. Коэффициент запаса прочности при гидравлических испытаниях определяем по таблице 1, .

МПа.

Расчетную толщину стенки обечайки определяем по формуле (13):

- для рабочих условий

мм;

- для условий испытания

мм.

С учетом прибавки для компенсации коррозии и эрозии толщина стенки обечайки по большему из полученных значений  составит

мм.

Принимаем прибавку для компенсации минусового допуска  мм для толщины стального листа 8 мм по таблице 6.

Сумма прибавок к расчетной толщине стенки обечайки равна

мм.

Исполнительную толщину стенки определяем по формуле (14) по большему из значений

мм.

Принимаем исполнительную толщину стенки обечайки равной

мм.

Допускаемое давление для принятого значения исполнительной толщины стенки обечайки рассчитываем по формуле (15):

– для рабочих условий

МПа;

– для условий испытания

МПа.

Условия прочности:

– для рабочих условий

МПа;

– для условий испытания

МПа

выполняются.

Условие применения расчетных формул

выполняется.

Для колонны, установленной на открытой площадке, с соотношением , необходимо учитывать ветровую нагрузку.

Масса колонны при исполнительной толщине стенки обечайки, равной

- в рабочих условиях 14675 кг;

- в условиях испытаний 43420 кг.

В результате расчета колонны на ветровую нагрузку (в данном примере не приводится) определены изгибающие моменты в сечении Z–Z, которые составляют:

- в рабочих условиях 7,38·108 Н·мм;

- в условиях испытаний 7,50·108 Н·мм.

Обечайка вертикального колонного аппарата кроме внутреннего избыточного давления нагружена осевым сжимающим усилием от собственного веса и изгибающим моментом от действия ветровой нагрузки.

Проверку устойчивости обечайки, работающей под действием нескольких видов нагрузок, производим по формуле (24), в которой принимаем Р=0, так как действует только внутреннее избыточное давление, и поперечное усилие Q=0. Значение осевого сжимающего усилия  в сечении Z–Z принимаем равным весу колонны в рабочих условиях, т.е.

Н,

| где | – | масса аппарата в рабочих условиях, кг; |
| --- | --- | --- |
|  | – | ускорение свободного падения, м/с2. |

Производим проверку устойчивости корпуса колонного аппарата для рабочих условий и условий испытания.

Определяем допускаемое осевое сжимающее усилие и допускаемый изгибающий момент для рабочих условий и условий испытания.

Модуль продольной упругости для стали марки Ст3сп5 в рабочих условиях (при температуре t=100 °С) по таблице 9 составляет МПа.

Допускаемое осевое сжимающее усилие из условия местной устойчивости в пределах упругости определяем по формуле (28)

Приведенную расчетную длину корпуса колонного аппарата принимаем по таблице 10

мм.

Гибкость обечайки определяем по формуле (30)

Допускаемое осевое сжимающее усилие из условия местной устойчивости в пределах упругости определяем по формуле (29)

Допускаемое осевое сжимающее усилие из условия устойчивости в пределах упругости при  определяем по формуле (27)

Допускаемое осевое сжимающее усилие из условия прочности определяем по формуле (26)

Допускаемое осевое сжимающее усилие для рабочих условий определяем по формуле (25)

Допускаемый изгибающий момент из условия прочности для рабочих условий рассчитываем по формуле (32)

Допускаемый изгибающий момент из условия устойчивости для рабочих условий рассчитываем по формуле (33)

Допускаемый изгибающий момент для рабочих условий определяем по формуле (31)

Проверяем устойчивость обечайки, работающей под совместным действием осевого сжимающего усилия и изгибающего момента от ветровой нагрузки  для рабочих условий по формуле (24)

.

Условие устойчивости выполняется.

Для условий испытания при температуре  °С модуль продольной упругости для стали марки Ст3сп5 по таблице 9 составляет  МПа.

Определяем допускаемое сжимающее усилие из условия местной устойчивости в пределах упругости  в условиях испытаний по формуле (28)

Определяем допускаемое сжимающее усилие из условия общей устойчивости в пределах упругости  в условиях испытаний по формуле (29)

Допускаемое осевое сжимающее усилие в пределах упругости из условия устойчивости при  в условиях испытаний определяем по формуле (27)

Допускаемое осевое сжимающее усилие из условия прочности в условиях испытаний определяем по формуле (26)

Допускаемое осевое сжимающее усилие в условиях испытаний определяем по формуле (25)

Допускаемый изгибающий момент из условия прочности в условиях испытаний рассчитываем по формуле (32)

Допускаемый изгибающий момент из условия устойчивости в условиях испытаний рассчитываем по формуле (33)

Допускаемый изгибающий момент в условиях испытаний определяем по формуле (31)

Проверяем устойчивость обечайки, работающей под совместным действием осевого сжимающего усилия и изгибающего момента для условий испытаний по формуле (24)

.

Условие устойчивости выполняется.

Пример 15

Рассчитать толщину стенки цилиндрической обечайки корпуса колонного аппарата (рисунок 7), установленного на открытой площадке и работающего под вакуумом. Остаточное давление в аппарате  МПа, расчетная температура стенки обечайки t=100 °С. Внутренний диаметр аппарата D=1200 мм, общая высота колонны  мм, длина цилиндрической обечайки  мм, высота цилиндрической отбортовки эллиптического днища  мм. Вылеты штуцеров принять равными мм. Материал корпуса колонного аппарата – сталь марки Ст3сп5. Прибавку для компенсации коррозии и эрозии принять равной C1 =1 мм, коэффициент прочности сварных швов – .

Расчетное наружное давление в аппарате определяем как разность между атмосферным давлением  и остаточным давлением в аппарате

МПа.

При определении пробного давления для сосудов, работающих под вакуумом, расчетное давление в формуле (5) принимаем равным P=  МПа. По таблице А.1 приложения А определяем допускаемые напряжения для стали марки Ст3сп5:

–  при расчетной температуре t=100 °С   МПа;

–  при температуре испытания  °С   МПа.

Пробное давление определяем по формуле (5)

Высоту выпуклой части эллиптического днища вычисляем по формуле

.

Гидростатическое давление воды в аппарате определяем по формуле (1). Плотность воды составляет  кг/м3,  общая высота столба воды в аппарате равна высоте цилиндрической обечайки с учетом высоты двух эллиптических днищ со штуцерами

МПа.

Гидростатическое давление воды в аппарате

МПа

составляет более 5 % от пробного, то расчетное давление в условиях испытаний  принимаем равным пробному давлению с учетом гидростатического давления воды

МПа.

Проверяем условие необходимости расчета на прочность в условиях испытания

;

МПа.

Условие не выполняется, следовательно, требуется проводить расчет на прочность для рабочих условий и условий испытаний.

По формуле (17) определяем коэффициент , принимая коэффициент запаса устойчивости для рабочих условий , а модуль продольной упругости материала обечайки при расчетной температуре определяем по таблице 9.

.

Длину примыкающего элемента  для выпуклых днищ определяем по формуле (19)

Расчетную длину цилиндрической обечайки определяем по формуле

мм.

Коэффициент  определяем по формуле (18)

По номограмме на рисунке 5 определяем коэффициент

Расчетную толщину стенки обечайки определяем по формуле (16)

По таблице А.6 приложения А определяем предел текучести материала обечайки при температуре ,  МПа. Коэффициент запаса прочности при гидравлических испытаниях по таблице (1) равняется . Допускаемое напряжение в условиях испытаний определяем по формуле (9)

МПа.

Для условий испытания расчетную толщину стенки определяем по формуле (13)

мм.

Исполнительную толщину стенки обечайки без учета прибавки для компенсации минусового допуска определяем по формуле (14) по большему из значений  с учетом прибавок на коррозию и эрозию

мм.

Определяем исполнительную толщину стенки цилиндрической обечайки с учетом прибавки на минусовой допуск  мм для листа толщиной

мм.

Принимаем исполнительную толщину стенки обечайки равной  мм.

Проверяем необходимость учета прибавки для компенсации минусового допуска стального листа толщиной  мм

мм.

Прибавку учитываем, так как она составляет больше 5 % от толщины листа.

Сумма прибавок составляет

мм.

Определяем допускаемое давление из условия прочности по формуле (21)

МПа.

Безразмерный коэффициент  определяем по формуле (23)

Допускаемое давление из условия устойчивости в пределах упругости  определяем по формуле (22)

Допускаемое наружное давление в рабочих условиях определяем по формуле (20)

МПа.

Условие прочности в рабочих условиях

МПа

выполняется.

Для принятого значения исполнительной толщины стенки обечайки рассчитываем допускаемое внутреннее избыточное давление в условиях испытаний по формуле (15)

МПа.

Условие прочности в условиях испытаний

МПа

выполняется.

Условие применения расчетных формул

выполняется.

Для колонного аппарата, установленного на открытой площадке, с соотношением  необходимо учитывать ветровую нагрузку.

Масса колонны при толщине стенки обечайки равной

- в рабочих условиях 18070 кг;

- в условиях испытаний 46820 кг.

В результате расчета колонны на ветровую нагрузку (в данном примере не приводится) определены изгибающие моменты в сечении Z–Z, которые составляют:

- в рабочих условиях 7,45·108 Н·мм;

- в условиях испытаний 7,52·108 Н·мм.

Проверку устойчивости обечайки, работающей под действием наружного давления, осевого сжимающего усилия и изгибающего момента, производим по формуле (24), в которой принимаем поперечное усилие Q=0. Осевое сжимающее усилие  в сечении Z–Z принимаем равным весу колонны в рабочих условиях, т.е.

| где | – | масса аппарата в рабочих условиях, кг; |
| --- | --- | --- |
|  | – | ускорение свободного падения, м/с2. |

Производим проверку устойчивости корпуса колонного аппарата для рабочих условий и условий испытаний.

Определяем допускаемое осевое сжимающее усилие и допускаемый изгибающий момент для рабочих условий.

Модуль продольной упругости для стали марки Ст3сп5 для рабочих условий (при температуре t=100 °С) определяем по таблице 9,  МПа.

Допускаемое осевое сжимающее усилие определяем из условия местной устойчивости в пределах упругости по формуле (28)

Приведенную расчетную длину определяем по таблице 10

мм.

Гибкость обечайки определяем по формуле (30)

.

Допускаемое осевое сжимающее усилие из условия общей устойчивости в пределах упругости определяем по формуле (29)

Допускаемое осевое сжимающее усилие из условия устойчивости в пределах упругости определяем по формуле (27)

Допускаемое осевое сжимающее усилие из условия прочности определяем по формуле (26)

Допускаемое осевое сжимающее усилие в рабочих условиях определяем по формуле (25)

Допускаемый изгибающий момент из условия прочности рассчитываем по формуле (32)

Допускаемый изгибающий момент из условия устойчивости в пределах упругости рассчитываем по формуле (33)

Допускаемый изгибающий момент в рабочих условиях определяем по формуле (31)

Проверяем устойчивость обечайки, которая находится под совместным действием наружного давления, осевого сжимающего усилия от собственного веса и изгибающего момента от ветровой нагрузки, для рабочих условий по формуле (24).

.

Условие устойчивости не выполняется, поэтому необходимо увеличить толщину стенки обечайки до следующей стандартной толщины листа и расчеты повторить до выполнения условия устойчивости, после чего проверить условие устойчивости в условиях испытания.

  - Цилиндрические обечайки, подкрепленные кольцами жесткости

С целью увеличения жесткости обечайки во многих случаях экономически целесообразно устанавливать специальные кольца жесткости. Это позволяет снизить толщину стенки обечайки, а следовательно, металлоемкость аппарата, что особенно эффективно при изготовлении аппаратов из дорогих и дефицитных коррозионностойких сталей. Кольца жесткости могут быть установлены как снаружи, так и внутри аппарата. Их поперечное сечение может быть различной формы. Наиболее широкое применение получили кольца прямоугольного сечения, привариваемые к наружной поверхности обечайки.

В настоящих методических указаниях рассматривается расчет на устойчивость цилиндрических обечаек, подкрепленных кольцами жесткости, применяемых в аппаратах, работающих под внутренним избыточным давлением или под наружным давлением (вакуумом).

Расчетная схема цилиндрической обечайки, подкрепленной кольцами жесткости, приведена на рисунке 8.

Рисунок 8 – Цилиндрическая обечайка, подкрепленная кольцами жесткости

3.5.1  Цилиндрические обечайки, подкрепленные кольцами жесткости, работающие под внутренним давлением

Необходимость установки колец жесткости при внутреннем избыточном давлении определяют по коэффициенту . Для заданных расчетного давления  и толщины коэффициент  рассчитывают по формуле

.                                (37)

Если , то укрепления кольцами жесткости не требуется.

Если значение коэффициента  находится в диапазоне , то для определения расстояния между двумя соседними кольцами жесткости используют формулу

,                     (38)

где – коэффициент прочности кольцевого сварного шва.

Площадь поперечного сечения кольца жесткости  определяют по формуле

,                               (39)

| где | – | расстояние между двумя кольцами жесткости по осям, проходящим через центр тяжести поперечного сечения колец жесткости, мм; |
| --- | --- | --- |
|  | – | допускаемое напряжение для кольца жесткости при расчетной температуре, МПа; |
|  | – | коэффициент прочности сварных швов кольца жесткости. |

Если значение коэффициента , то толщину стенки обечайки необходимо увеличить до такого размера, чтобы выполнялось следующее условие

.                                       (40)

Допускаемое внутреннее избыточное давление следует определять из условия

.                                      (41)

Допускаемое внутреннее избыточное давление , определяемое из условий прочности всей обечайки, следует рассчитывать по формуле

.                  (42)

Допускаемое внутреннее избыточное давление , определяемое из условий прочности обечайки между двумя соседними кольцами жесткости, следует рассчитывать по формуле

,                        (43)

где

.                                          (44)

3.5.2  Цилиндрические обечайки, подкрепленные кольцами жесткости, работающие под наружным давлением (вакуумом)

Рекомендуемый профиль колец жесткости и максимальное расстояние между ними для аппаратов, работающих под вакуумом, приведены в таблице 11.

Для определения толщины стенки  или расстояния между кольцами жесткости  при заданном давлении  используют номограмму на рисунке 5, при этом полагают .

Площадь поперечного сечения кольца жесткости определяют по конструктивным соображениям (таблица 11), при этом должно выполняться условие

,                                                  (45)

| где | – | эффективный момент инерции расчетного поперечного сечения кольца жесткости, мм4; |
| --- | --- | --- |
|  | – | расчетный эффективный момент инерции кольца жесткости, мм4. |

Таблица 11 – Рекомендуемый профиль колец жесткости () и максимальное расстояние между ними () для аппаратов, работающих под вакуумом

В миллиметрах

| Высота аппарата | Расстояние/ профиль колец | Внутренний диаметр аппарата |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 |
| 10000 |  | 2800 | 1600 | 2500 |  |
|  |  | 8 ( 40 | 10 ( 60 |  |
| 15000 |  | 1900 | 1500 | 2500 | 3500 | 4800 | 6000 |  |
|  |  | 8 ( 50 | 10 ( 60 | 12 ( 70 | 14 ( 80 | 16 ( 90 | 18 ( 100 |  |
| 20000 |  |  | 1200 | 2000 | 3000 | 4400 | 5000 | 6000 |
|  |  |  | 12 ( 70 | 14 ( 80 | 18 ( 100 | 18 ( 110 | 20 ( 110 | 20 ( 120 |
| 30000 |  |  |  | 1400 | 2400 | 3500 | 4600 | 5400 |
|  |  |  |  | 18 ( 110 | 20 ( 110 | 20 ( 120 | 20 ( 130 | 20 ( 140 |
| 40000 |  |  |  |  | 2600 | 3800 | 4900 |
|  |  |  |  |  | 20 ( 140 | 25 ( 150 | 28( 160 |

Эффективный момент инерции  расчетного поперечного сечения кольца жесткости определяют по формуле

,                    (46)

| где | – | момент инерции выбранного профиля кольца жесткости, мм4; |
| --- | --- | --- |
|  | – | расстояние между двумя кольцами жесткости по осям, проходящим через центр тяжести поперечного сечения колец жесткости, мм; |
|  | – | расстояние между центром тяжести поперечного сечения кольца жесткости и срединной поверхностью обечайки, мм; |
|  | – | площадь поперечного сечения кольца жесткости, мм2; |
|  | – | эффективная длина стенки обечайки, мм. |

Момент инерции поперечного сечения кольца жесткости прямоугольной формы определяется по формуле

,                                                 (47)

| где | – | ширина поперечного сечения кольца жесткости, мм; |
| --- | --- | --- |
|  | – | высота поперечного сечения кольца жесткости, мм. |

Эффективную длину стенки обечайки определяют по формуле

.                                 (48)

Расчетный эффективный момент инерции определяют по формуле

,                                  (49)

где – безразмерный коэффициент, определяемый по рисунку 9.

Для определения коэффициента  необходимо рассчитать отношения  и .

Коэффициент  определяют по формуле (17), а коэффициент  – по формуле

(50)

Допускаемое наружное давление определяют из условия

,                                         (51)

| где | – | допускаемое наружное давление, определяемое из условия устойчивости всей обечайки, МПа; |
| --- | --- | --- |
|  | – | допускаемое наружное давление, определяемое из условий устойчивости обечайки между двумя соседними кольцами жесткости, МПа. |

Рисунок 9 – График для определения коэффициента

Величину определяют по формуле

,                                     (52)

| где | – | допускаемое наружное давление из условий прочности всей обечайки при = 1, МПа; |
| --- | --- | --- |
|  | – | допускаемое наружное давление из условий устойчивости всей обечайки в пределах упругости, МПа. |

Допускаемое наружное давление, определяемое из условия прочности всей обечайки, следует рассчитывать по формуле

,                  (53)

| где | – | допускаемое напряжение для кольца жесткости при расчетной температуре, МПа; |
| --- | --- | --- |
|  | – | коэффициент прочности сварных швов кольца жесткости. |

Допускаемое наружное давление из условия устойчивости всей обечайки в пределах упругости

,                 (54)

| где | – | коэффициент жесткости обечайки, подкрепленной кольцами жесткости; |
| --- | --- | --- |
|  | – | безразмерный коэффициент. |

Коэффициент  определяется по формуле

.                                           (55)

Коэффициент  определяют по формуле

.                     (56)

Расчетная длина цилиндрической обечайки, подкрепленной кольцами жесткости, определяется как сумма длин цилиндрической обечайки  и прилегающих элементов .

Допускаемое наружное давление определяют по формуле (20) при расчетной длине обечайки, которая рассчитывается по формуле значении длины

,                                   (57)

| где | – | расстояние между двумя смежными кольцами жесткости, мм; |
| --- | --- | --- |
|  | – | расчетное расстояние между эффективным элементом жесткости и осью, проходящей через центр тяжести смежного с ним кольца жесткости, мм; |
|  | – | ширина поперечного сечения кольца жесткости в месте его приварки к обечайки, мм. |

Эффективными элементами жесткости являются приваренные к обечайке днища, перегородки, а также фланцы.

Расчетное расстояние  определяют таким образом:

– для фланцев, плоских днищ и жестких перегородок

;

– для отбортованных днищ

;

– для неотбортованных днищ

,

| где | – | расстояние между элементом жесткости и осью, проходящей через центр тяжести смежного с ним кольца жесткости, мм; |
| --- | --- | --- |
|  | – | длина цилиндрической части отбортованного днища, мм. |

# Пример 16

Определить размеры колец жесткости, подкрепляющих цилиндрическую обечайку корпуса вертикального аппарата с эллиптическими днищами, и расстояние между ними (рисунок.10). Остаточное давление в аппарате . Внутренний диаметр аппарата D=1200 мм, расчетная температура в аппарате t=100 °С. Высота аппарата  мм, длина  цилиндрической обечайки  мм, толщина стенки обечайки  мм, высота отбортовки эллиптического днища  мм, вылеты штуцеров . Материал корпуса – сталь марки Ст3сп5. Прибавку для компенсации коррозии принять равной  мм,  коэффициент прочности сварных соединений–  .

Расчетное наружное давление в аппарате определяем как разность между атмосферным и остаточным давлением

МПа.

По таблице 11 определяем рекомендуемый профиль колец жесткости и максимальное расстояние между ними

мм.

Расстояние между двумя смежными кольцами жесткости по осям, проходящим через центр тяжести их поперечных сечений, определяем по формуле

Момент инерции поперечного сечения кольца жесткости прямоугольной формы определяем по формуле (47)

мм4.

###### Рисунок 10 – Расчетная схема обечайки с кольцами жесткости

Эффективную длину стенки обечайки определяем по формуле (48)

Эффективный момент инерции расчетного поперечного сечения кольца жесткости определяем по формуле (46).

Для определения расчетного эффективного момента инерции  найдем значение коэффициента  по графику на рисунке 9. Для этого вычисляем отношение

,

где l   – расчетная длина гладкой цилиндрической обечайки, мм

мм.

Коэффициент  определяем значение по формуле (17)

.

Прибавку для компенсации минусового допуска стального листа толщиной  мм определяем по таблице 6, мм. Общая прибавка к расчетной толщине составит

мм.

Коэффициент  определяем по формуле (50)

По графику на рисунке 9 при  и  находим значение коэффициента .

Расчетный эффективный момент инерции цилиндрической обечайки определяем по формуле (49)

Условие

мм4

выполняется.

Проверяем условие устойчивости обечайки в рабочих условиях по наружному давлению и условие прочности обечайки в условиях испытания по внутреннему давлению.

Допускаемое наружное давление из условия прочности всей обечайки определяем по формуле (3.53) при

Высоту выпуклой части эллиптического днища определяем по формуле

Расчетную длину примыкающего элемента для выпуклых днищ определяем по формуле (19)

.

Расчетную длину цилиндрической обечайки определяем по формуле

мм.

Коэффициент жесткости обечайки, подкрепленной кольцами жесткости, определяем по формуле (55)

;

Коэффициент  определяем по формуле (56)

Допускаемое наружное давление из условия устойчивости всей обечайки с кольцами жесткости в пределах упругости определяем по формуле (54)

Допускаемое наружное давление из условия устойчивости всей обечайки с кольцами жесткости вычисляем по формуле (52)

МПа.

Расстояние между элементом жесткости и осью, проходящей через центр тяжести смежного с ним кольца при наличии семи колец жесткости, определяем по формуле

Расчетное расстояние  определяем по формуле

Расчетную длину обечайки определяем по формуле (57)

мм.

Коэффициент  определяем по формуле (23)

Для определения допускаемого наружного давления  по формуле (20) вычисляем допускаемое наружное давление из условия прочности   по формуле (21)

МПа

и допускаемое наружное давление из условия устойчивости в пределах упругости  – по формуле (22)

Допускаемое наружное давление, определяемое из условия устойчивости обечайки между двумя соседними кольцами жесткости, определяем по формуле (20)

МПа.

Допускаемое наружное давление определяем по формуле (51)

МПа.

Условие устойчивости

МПа

выполняется.

По таблице А.1 приложения А определяем допускаемые напряжения для стали марки Ст3сп5 при расчетной температуре стенки °С  МПа и при температуре испытания °С   МПа.

Пробное давление для аппарата, работающего под вакуумом, определяем по формуле (5), принимая расчетное давление равным  МПа

МПа.

Общая высота столба жидкости в аппарате равняется высоте цилиндрической обечайки с учетом высоты двух эллиптических днищ

Гидростатическое давление воды определяем по формуле (1), принимая плотность воды  кг/м3

МПа.

Так как гидростатическое давление составляет более 5 % от пробного давления, то расчетное давление в условиях испытаний  определяем с учетом гидростатического давления воды по формуле (4)

МПа.

Проверяем необходимость расчета на прочность в условиях испытания

Так как расчетное давление в условиях испытания больше расчетного давления в рабочих условиях, умноженного на , то расчет на прочность необходимо проводить как для рабочих условий, так и для условий испытания.

Выполняем проверочный расчет на прочность для условий испытания.

По таблице А.6 приложения А определяем предел текучести материала обечайки и колец жесткости при температуре 20 °С   МПа. Коэффициент запаса прочности при гидравлических испытаниях принимаем по таблице 1 равным . Допускаемое напряжение в условиях испытаний определяем по формуле (.9)

МПа.

Допускаемое давление из условия прочности всей обечайки рассчитываем по формуле (42)

Параметр  определяем по формуле (44)

Допускаемое внутреннее избыточное давление из условия прочности обечайки между двумя соседними кольцами жесткости определяем по формуле (43)

Допускаемое внутреннее избыточное давление определяем по формуле (41)

МПа.

Условие прочности

МПа

выполняется.

3.6  Цилиндрические обечайки, подкрепленные кольцами жесткости, работающие под совместным действием нагрузок нескольких видов

Толщину стенки цилиндрической обечайки, размеры поперечного сечения колец жесткости и расстояние между ними предварительно следуеи определять по подразделу 3.5. После этого производят поверочный расчет по формуле (24), при этом допускаемое наружное давление следует определять по формуле (51).

Допускаемые нагрузки следует рассчитывать по формулам (20, 25, 31, 34) при расчетной длине гладкой цилиндрической обечайки , равной расстоянию между двумя смежными кольцами жесткости . При определении приведенной расчетной длины  по таблице 10 вместо длины  следует принимать расчетную длину цилиндрической обечайки, подкрепленной кольцами жесткости, .

# Пример 17

Рассчитать на прочность и устойчивость цилиндрическую обечайку корпуса колонного аппарата с кольцами жесткости, установленного на открытой площадке и работающего под вакуумом (рисунок 10). Остаточное давление в аппарате . Внутренний диаметр аппарата D=1200 мм, расчетная температура стенки обечайки t=100 °С. Высота аппарата  мм. Длина цилиндрической обечайки  мм, толщина стенки обечайки  мм, высота отбортовки эллиптического днища  мм. Материал корпуса – сталь марки Ст3сп5. Прибавку для компенсации коррозии принять равной  мм.

Размеры поперечного сечения колец жесткости и расстояние между ними определены в примере 16.

Для колонного аппарата, установленного на открытой площадке, с соотношением  необходимо учитывать ветровую нагрузку.

Масса колонного аппарата:

- в рабочих условиях 7670 кг;

- в условиях испытания 20600 кг.

В результате расчета колонного аппарата на ветровую нагрузку определены изгибающие моменты в месте присоединения опорной обечайки к корпусу (сечение Z–Z на рисунке 10), которые составляют:

- в рабочих условиях 1,636·108 Н·мм;

- в условиях испытания 1,646·108 Н·мм.

В данном случае обечайка, кроме наружного давления, нагружена осевым сжимающим усилием от собственного веса и изгибающим моментом от действия ветровой нагрузки.

Осевое сжимающее усилия принимаем равным весу колонны в рабочих условиях

,

| где | – | масса аппарата в рабочих условиях, кг; |
| --- | --- | --- |
|  | – | ускорение свободного падения, м/с2. |

Модуль продольной упругости для стали марки Ст3сп5 в рабочих условиях (при температуре 100 °С) находим по таблице 9,

МПа.

Прибавку для компенсации минусового допуска  для листа толщиной  мм определяем по таблице 6, мм. Сумма прибавок к расчетной толщине обечайки составит

мм.

Допускаемое осевое сжимающее усилие из условия местной устойчивости в пределах упругости определяем по формуле (28)

Расчетные длины примыкающих элементов эллиптических днищ, которые учитываются при определении расчетной длины цилиндрической обечайки, укрепленной кольцами жесткости, определяем по формуле

Расчетную длину цилиндрической обечайки, укрепленной кольцами жесткости, определяем по формуле

В качестве расчетной схемы колонного аппарата принимаем вертикальный консольный упруго защемленный стержень. Приведенная расчетная длина по таблице 10 составляет

Гибкость обечайки определяем по формуле (30)

Допускаемое осевое сжимающее усилие из условия общей устойчивости в пределах упругости определяем по формуле (29)

Допускаемое осевое сжимающее усилие из условия устойчивости в пределах упругости при  определяем по формуле (27)

Допускаемое осевое сжимающее усилие из условия прочности определяем по формуле (26)

Допускаемое осевое сжимающее усилие определяем по формуле (25)

Допускаемый изгибающий момент из условия прочности рассчитываем по формуле (32)

Допускаемый изгибающий момент из условия устойчивости в пределах упругости рассчитываем по формуле (33)

Допускаемый изгибающий момент определяем по формуле (31)

Проверяем устойчивость обечайки, работающей под совместным действием наружного давления (вакуума), осевого сжимающего усилия и изгибающего момента в рабочих условиях, по формуле (24), в которой принимаем поперечное усилие Q=0, а допускаемое наружное давление определяем по формуле (51),  МПа (см. пример 16)

.

Условие устойчивости обечайки в рабочих условиях выполняется.

Модуль продольной упругости для стали марки Ст3сп5 в условиях испытания (при температуре  °С) находим по таблице 3.8, МПа.

Допускаемое осевое сжимающее усилие из условия местной устойчивости в пределах упругости определяем по формуле (28)

Допускаемое осевое сжимающее усилие из условия общей устойчивости в пределах упругости определяем по формуле (29)

Допускаемое осевое сжимающее усилие из условия устойчивости в пределах упругости при  определяем по формуле (27)

Допускаемое осевое сжимающее усилие из условия прочности определяем по формуле (26)

Допускаемое осевое сжимающее усилие определяем по формуле (3.25)

Допускаемый изгибающий момент из условия прочности рассчитываем по формуле (32)

Допускаемый изгибающий момент из условия устойчивости в пределах упругости рассчитываем по формуле (33)

Допускаемый изгибающий момент определяем по формуле (31)

Проверяем устойчивость обечайки, работающей под совместным действием осевого сжимающего усилия и изгибающего момента в условиях испытаний, по формуле (24)

.

Условие устойчивости обечайки в условиях испытания выполняется.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А.1 – Допускаемые напряжения для углеродистых и низколегированных сталей

| Расчетная температура стенки сосуда или аппарата, (С | Допускаемое напряжение , МПа, для сталей марок |
| --- | --- |
|  | Ст3 | 09Г2С 16ГС | 20 20К | 10 | 10Г2 09Г2 | 17ГС 17Г1С 10Г2С1 |
| 20 100 150 200 250 300 350 375 400 410 420 430 440 450 460 470 480 | 154 149 145 142 131 115 105 93 85 81 75 71* – – – – – | 196 177 171 165 162 151 140 133 122 104 92 86 78 71 64 56 53 | 147 142 139 136 132 119 106 98 92 86 80 75 67 61 55 49 46** | 130 125 122 118 112 100 88 82 77 75 72 68 60 53 47 42 37 | 180 160 154 148 145 134 123 108 92 86 80 75 67 61 55 49 46** | 183 160 154 148 145 134 123 116 105 104 92 86 78 71 64 56 53 |
| * Для расчетной температуры 425( С. ** Для расчетной температуры 475( С. Примечание – Для промежуточных расчетных температур стенки допускаемое напряжение определяют линейной интерполяцией с округлением результата до 0,5 МПа в сторону меньшего значения. |

Таблица А.2 – Допускаемые напряжения для теплоустойчивых хромистых сталей

| Расчетная температура стенки сосуда или аппарата, (С | Допускаемое напряжение , МПа, для сталей марок |
| --- | --- |
|  | 12ХМ | 12МХ | 15ХМ | 15Х5М | 15Х5М-У |
| 20 100 150 200 250 300 350 375 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 | 147 146,5 146 145 145 141 137 135 132 130 129 127 126 124 122 117 114 105 96 82 69 60 50 41 33 – – – – | 147 146,5 146 145 145 141 137 135 132 130 129 127 126 124 122 117 114 105 96 82 69 57 47 – – – – – – | 155 153 152,5 152 152 147 142 140 137 136 135 134 132 131 127 122 117 107 99 84 74 67 57 49 41 – – – – | 146 141 138 134 127 120 114 110 105 103 101 99 96 94 91 89 86 83 79 72 66 60 54 47 40 35 30 28 25 | 240 235 230 225 220 210 200 180 170 160 150 140 135 130 126 122 118 114 108 97 85 72 58 52 45 40 34 30 25 |
| Примечания Для промежуточных расчетных температур стенки допускаемое напряжение определяют линейной интерполяцией с округлением результата до 0,5 МПа в сторону меньшего значения. При расчетных температурах ниже 200( С стали марок 12МХ, 12ХМ и 15ХМ применять не рекомендуется. |

Таблица А.3 – Допускаемые напряжения для жаропрочных, жаростойких коррозионностойких сталей

| Расчетная температура стенки сосуда или аппарата,° С | Допускаемое напряжение , МПа, для сталей марок |
| --- | --- |
|  | 03Х21Н21М4ГБ | 03Х17Н14М3 | 03Х18Н11 | 08Х18Н10Т 08Х18Н12Т 08Х17Н13М2Т 08Х17Н15М3Т | 12Х18Н10Т 12Х18Н12Т 10Х17Н13М2Т 10Х17Н13М3Т |
| 20 100 150 200 250 300 350 375 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 | 180 173 171 171 167 149 143 141 140 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 153 140 130 120 113 103 101 90 87 83 82 81 81 80 – – – – – – – – – – – – – – – | 160 133 125 120 115 112 108 107 107 107 107 107 107 107 – – – – – – – – – – – – – – – | 168 156 148 140 132 123 113 108 103 102 101 100,5 100 99 98 97,5 97 96 95 94 79 79 78 76 73 69 65 61 57 | 184 174 168 160 154 148 144 140 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 111 111 101 97 90 81 74 |

Продолжение таблицы А.3

| Расчетная температура стенки сосуда или аппарата,° С | Допускаемое напряжение , МПа, для сталей марок |
| --- | --- |
|  | 03Х21Н21М4ГБ | 03Х17Н14М3 | 03Х18Н11 | 08Х18Н10Т 08Х18Н12Т 08Х17Н13М2Т 08Х17Н15М3Т | 12Х18Н10Т 12Х18Н12Т 10Х17Н13М2Т 10Х17Н13М3Т |
| 610 620 630 640 650 660 670 | – – – – – – – | – – – – – – – | – – – – – – – | – – – – – – – | 68 62 57 52 48 45 42 |

Таблица А.4 – Допускаемые напряжения для жаропрочных, жаростойких и коррозионностойких сталей аустенитного и аустенитно-ферритного класса

| Расчетная температура стенки сосуда или аппарата,° С | Допускаемые напряжения , МПа, для сталей марок |
| --- | --- |
|  | 08Х18Г8Н2Т | 07Х13АГ20 | 02Х8Н22С6 | 15Х18Н12С4ТЮ | 06ХН28МДТ 03ХН28МДТ | 08Х22Н6Т 08Х21Н6М2Т |
| 20 100 150 200 250 300 350 375 400 | 230 206 190 175 160 144 – – – | 233 173 153 133 127 120 113 110 107 | 133 106,5 100 90 83 76,5 – – – | 233 220 206,5 200 186,5 180 – – – | 147 138 130 124 117 110 107 105 103 | 233 200 193 188,5 166,5 160 – – – |
| Примечание – Для промежуточных расчетных температур стенки допускаемое напряжение определяют линейной интерполяцией двух ближайших значений, указанных в таблице, с округлением результата до 0,5 МПа в сторону меньшего значения. |

Таблица А.5 – Расчетное значение временного сопротивления для углеродистых и низколегированных сталей

| Расчетная температура стенки сосуда или аппарата, (С | Расчетное значение временного сопротивления , МПа, для сталей марок |
| --- | --- |
|  | Ст3 | 09Г2С 16ГС | 20 20К | 10 | 10Г2 09Г2 | 17ГС 17Г1С 10Г2С1 |
| 20 100 150 200 250 300 350 375 | 460 435 460 505 510 520 480 450 | 470 425 430 439 444 445 441 425 | 410 380 425 460 460 460 430 410 | 340 310 340 382 400 374 360 330 | 440 385 430 439 444 445 441 425 | 440 385 430 439 444 445 441 425 |

Таблица А.6 – Расчетное значение предела текучести для углеродистых и низколегированных сталей

| Расчетная температура стенки сосуда или аппарата, (С | Расчетное значение предела текучести , МПа, для сталей марок |
| --- | --- |
|  | Ст3 | 09Г2С, 16ГС | 20, 20К | 10 | 10Г2, 09Г2 | 17ГС. 17Г1С, 10Г2С1 |
| 20 100 150 200 250 300 350 375 400 410 420 | 250 230 224 223 197 173 167 164 – – – | 300 265,5 256,5 247,5 243 226,5 210 199,5 183 – – | 220 213 209 204 198 179 159 147 – – – | 195 188 183 177 168 150 132 123 – – – | 270 240 231 222 218 201 185 162 – – – | 280 240 231 222 218 201 185 174 158 156 138 |

Таблица А.7 – Расчетное значение временного сопротивления для теплоустойчивых хромистых сталей

| Расчетная температура стенки сосуда или аппарата, (С | Расчетное значение временного сопротивления , МПа, для сталей марок |
| --- | --- |
|  | 12ХМ | 12МХ | 15ХМ | 15Х5М | 15Х5М–У |
| 20 100 150 200 250 300 350 375 400 410 420 | 450 440 434 430 440 454 437 427 415 413 410 | 450 440 434 430 437 445 442 436 426 424 421 | 450 440 434 430 437 445 442 436 426 424 421 | 400 380 355 330 320 318 314 312 310 306 300 | 600 572 555 535 520 503 492 484 472 468 462 |

Таблица А.8 – Расчетное значение условного предела текучести для теплоустойчивых хромистых сталей

| Расчетная температура стенки сосуда или аппарата, ( С | Расчетное значение условного предела текучести , МПа, для сталей марок |
| --- | --- |
|  | 12ХМ | 12МХ | 15ХМ | 15Х5М | 15Х5М–У |
| 20 100 150 200 250 300 350 375 400 410 420 | 220 219 218 217,5 217,5 212 206 202 198 195 194 | 220 219 218 217,5 217,5 212 206 202 198 195 194 | 233 230 229 228 228 220 213 210 205 204 202 | 220 210 207 201 190 180 171 164 158 155 152 | 400 352,5 345 337,5 330 315 300 270 255 240 225 |

Таблица А.9 – Расчетное значение временного сопротивления для жаропрочных, жаростойких и коррозионностойких сталей аустенитного и аустенитно-ферритного класса

| Расчетная температура стенки сосуда или аппарата,° С | Расчетное значение временного сопротивления , МПа, для сталей марок |
| --- | --- |
|  | 08Х18Г8Н2Т | 07Х13АГ20 | 02Х8Н22С6 | 15Х18Н12С4ТЮ | 06ХН28МДТ 03ХН28МДТ | 08Х22Н6Т 08Х21Н6М2Т |
| 20 100 150 200 250 300 350 375 400 | 600 535 495 455 415 375 – – – | 670 550 520 490 485 480 465 458 450 | 550 500 480 468 450 440 – – – | 700 640 610 580 570 570 – – – | 550 527,5 512,5 500 490 482,5 478 474 470 | 600 583 550 515 503 500 – – – |

Таблица А.10  – Расчетное значение условного предела текучести  для жаропрочных, жаростойких и коррозионностойких сталей аустенитного и аустенитно-ферритного класса

| Расчетная температура стенки сосуда или аппарата,° С | Расчетное значение условного предела текучести , МПа, для сталей марок |
| --- | --- |
|  | 08Х18Г8Н2Т | 07Х13АГ20 | 02Х8Н22С6 | 15Х18Н12С4ТЮ | 06ХН28МДТ 03ХН28МДТ | 08Х22Н6Т 08Х21Н6М2Т |
| 20 100 150 200 250 300 350 375 400 | 350 328 314 300 287 274 – – – | 350 260 230 200 1190 180 170 165 160 | 200 160 150 135 125 115 – – – | 350 330 310 300 280 270 – – – | 350 300 290 283 250 240 – – – | 220 207 195 186 175 165 160 157,5 155 |

Таблица А.11  – Расчетное значение временного сопротивления для жаропрочных, жаростойких и коррозионностойких сталей аустенитного класса

| Расчетная температура стенки сосуда или аппарата,° С | Расчетное значение условного предела текучести , МПа, для сталей марок |
| --- | --- |
|  | 03Х21Н21М4ГБ | 03Х17Н14М3 | 03Х18Н11 | 08Х18Н10Т 08Х18Н12Т 08Х17Н13М2Т 08Х17Н15М3Т | 12Х18Н10Т 12Х18Н12Т 10Х17Н13М2Т 10Х17Н13М3Т |
| 20 100 150 200 250 300 350 375 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 550 | 550 540 535 534 520 518 517 516 – – – – – – – – – – – – – – | 500 474 453 432 412 392 376 368 360 358 356 354 352 350 – – – – – – – – | 520 450 433 415 405 397 394 392 390 388 386 384 382 380 – – – – – – – – | 520 480 455 430 424 417 408 405 402 400 398 396 394 392 390 388 386 385 383 381 380 374 | 540 500 475 450 443 440 438 437 436 434 432 431 430 428 426 424 422 421 420 418 416 412 |

Таблица А.12 – Расчетное значение условного предела текучести для жаропрочных, жаростойких и коррозионностойких сталей аустенитного класса

| Расчетная температура стенки сосуда или аппарата,° С | Расчетное значение условного предела текучести , МПа, для сталей марок |
| --- | --- |
|  | 03Х21Н21М4ГБ | 03Х17Н14М3 | 03Х18Н11 | 08Х18Н10Т 08Х18Н12Т 08Х17Н13М2Т 08Х17Н15М3Т | 12Х18Н10Т 12Х18Н12Т 10Х17Н13М2Т 10Х17Н13М3Т |
| 20 100 150 200 250 300 350 375 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 | 250 240 235 235 232 205 199 195 191 – – – – – – – – – – – – – | 200 180 165 150 140 126 115 108 100 98 97,5 97 96 95 – – – – – – – – | 200 160 150 140 135 130 127 125 122,5 121,5 121 120,5 120 120 – – – – – – – – | 210* 195 180 173 165 150 137 133 129 128 128 127 126 125 125 124 123 122 122 120 119 119 | 240 228 219 210 204 195 190 186 181 180 180 179 177 176 174 173 173 171 170 168 168 167 |
| * Для сталей 08Х17Н13М2Т и 08Х17Н15М3Т условный предел текучести при 20 (С равен 200 МПа. |

Таблица А.13 – Расчетное значение условного предела текучести для жаропрочных, жаростойких и коррозионностойких сталей аустенитного класса

| Расчетная температура стенки сосуда или аппарата,° С | Расчетное значение условного предела текучести , МПа, для сталей марок |
| --- | --- |
|  | 03Х21Н21М4ГБ | 03Х17Н14М3 | 03Х18Н11 | 08Х18Н10Т 08Х18Н12Т 08Х17Н13М2Т 08Х17Н15М3Т | 12Х18Н10Т 12Х18Н12Т 10Х17Н13М2Т 10Х17Н13М3Т |
| 20 100 150 200 250 300 350 375 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 | 270 260 257 257 250 223 215 212 210 – – – – – – – – – – – – – | 230 210 195 180 170 155 152 135 130 125 123 122 121 120 – – – – – – – – | 240 200 187,5 180 173 168 162 160 160 160 160 160 160 160 – – – – – – – – | 252 234 222 210 198 184,5 169,5 162 154,5 153 151,5 150,75 150 148,5 147 146 145,5 144 142,5 141 139,5 138 | 276 261 252 240 231 222 216 210 205,5 204 202,5 201 199,5 198 196,5 195 193,5 192 190,5 189 187,5 186 |

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

- Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. ДНАОП 0.00–1.07–94. – Київ: Видавництво «Основа», 1998.– 373 с.

- Колонные аппараты. Каталог. – М.: ЦИНТИхимнефтемаш, 1987.

- ГОСТ 10885–85. Сталь листовая горячекатанная двухслойная  коррозионностойкая. Технические условия. – М.: Издательство стандартов, 1985.

- ГОСТ 14249–89. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. – М.: Издательство стандартов, 1989.

- ГОСТ 19903–74. Прокат  листовой  горячекатанный. Сортамент. – М.: Издательство стандартов, 1974.

- ГСТУ 3–17–191–2000. Посудини та апарати стальні зварні. Загальні технічні умови. Державний комітет промислової політики України, 2000.– 301 с.

- РД 26–11–05–85. Сосуды и аппараты из двухслойной стали. Нормы и методы расчета на прочность.

- Методические указания к расчету на прочность и устойчивость колонных аппаратов  для студентов специальности 7.090220. – Северодонецк: СТИ, 1996. – 28 с.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ВОСТОЧНОУКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ

СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

Александр Иванович Барвин, Ирина Михайловна Генкина,  Виктор Васильевич Иванченко, Владимир Георгиевич Табунщиков, Геннадий Владимирович Тараненко, Юрий Николаевич Штонда.

Методические указания к расчету цилиндрических обечаек стальных сварных сосудов и аппаратов для студентов специальности 7.090220

Редактор                                          Белых З.Д.

Тираж 40 экземпляров

СТИ Северодонецк