МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

# МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

#### ДО ВИКОНАННя ГРАФІЧНОГО ЗАВДАННЯ з ІНЖЕНЕРНої ГРАФІки «ПЕРЕтин БАГАТОГРАННОЇ ПОВЕРХНІ ПЛОЩИНОЮ»

(Для студентів спеціальностей: 7.092501, 7.090220, 7.091602, 7.091612, 7.09604, 7.091601, 7.070801, 7.091502, 7.091501 денної і заочної форми навчання)

### ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

«Загальнотехнічних дисциплін»

Протокол № 10

від 28.04. 2004 р.

м.Сєвєродонецьк, СТІ, 2004

УДК 514.18 (0.75.8)

Методичні вказівки до використання графічного завдання з інженерної графіки “Перетин багатогранної поверхні площиною” для студентів денної та заочної форм навчання , для спеціальностей 7.092501, 7.090220, 7.091602, 7.091612, 7.09604, 7.091601, 7.070801, 7.091502, 7.091501.

Наведені матеріали, необхідні для вивчення теми нарисної геометрії “Перетин багатогранної поверхні площиною. Подані методи знаходження точок перетинання призми та піраміди площиною, визначення видимісті лінії перетину багатогранника та трикутника. Надані приклади виконання завдань. Розроблені варіанти виконання завдань.

/Упор.: І.І. Артамонова. – Сєвєродонецьк: вид-во Сєвєродонецький технологічний інститут, 2003.-с. 23/

Укладачі: 						І.І. Артамонова, викл.

Відповідальний за випуск			О.Г. Архипов, доц.

Рецензент						О.О. Дорогін

Зміст

- Способи знайдення фігури перетину багатогранної

поверхні площиною..........................................................................................4

- Варіанти завдань..............................................................................................10

4.	Додаток: Зразок виконання перетину призми площиною загального положення............................................................................................................20

5.	Список літератури...........................................................................................22

1 СПОСОБИ ЗНАЙДЕННЯ ПЕРЕТИНУ БАГАТОГРАННОЇ ПОВЕРХНІ ПЛОЩИНОЮ

Площина перпендикулярна площині проекцій називається проецируюча з додатком імені тієї площини якій вона перпендикулярна.

Площина перпендикулярна площині π1 називається горизонтальнопроецируючою .

Горизонтальна проекція являє собою відрізок прямої лінії (рис.1).

Рис. 1							Рис.2

Якщо така площина задана слідами її фронтальний слід перпендикулярний до пл. π1 і до осі Х (рис.2).  Кут  дорівнює куту між заданою площиною  і площиною  ().

Якщо в горизонтальнопроецируючій площині розташована точка, то її горизонтальна проекція лежить на горизонтальному сліді площини.

Площина перпендикулярна площині  називається фронтальнопроецируючою (рис.3, 4).

Рис.3								Рис.4

Нехай деяка площина  загального положення задана слідами (рис.5), її перетинає пряма . Щоб знайти точку перетинання  використовуємо горизонталь (рис.5).

Рис.5

Знайдемо точку перетинання прямої загального положення MN із площиною  (рис.6).

Для цього треба замкнути пряму MN у горизонтальнопроецируючу площину .

Для визначення видимості використовуємо метод конкуруючих точок. На пл.

π2  по розташуванню їх на пл. визначаємо, що нижче розташована  пряма на цій ділянці розташована за площиною Δ. Аналогічно на пл.  конкурують  по розташуванню їх на  визначаємо, що пряма MN на цій ділянці знаходиться під площиною	Δ.
 Рис.6

Багатогранником називають просторову фігуру, обмежену замкнутою поверхнею, що складається з відсіків площин, які мають форму багатокутників.

Сторони багатокутників утворюють ребра, а площини багатокутників – грані багатокутника.

Для побудови фігури, одержуваної при перетинанні призми і піраміди площиною, треба або знайти відрізки прямих, по яких грані призми (піраміди) перетинаються площиною, або знайти крапки, у яких ребра призми (піраміди) перетинають дану площину.

У першому випадку побудова зводиться до задачі на перетинання площин між собою, у другому – на перетинання прямої з площиною.

Перший шлях рішення називають способом граней, другий – способом ребер.

Якщо січна площина перпендикулярна до однієї з площин проекцій, то проекції фігури перетину не вимагають додаткових побудов.

Приклад 1. .

Фронтальна проекція  розташовується на сліді , горизонтальна  збігається з проекцією призми (мал.7).

Приклад 2. .

Горизонтальна проекція перетину належить сліду . Фронтальні проекції вершин трикутника перетину визначаються по їхніх горизонтальних проекціях. Для цього з крапок  проводимо лінії зв'язку до їхнього перетинання з фронтальними проекціями ребер піраміди (рис.8).

Рис.7			Рис.8

Розглянемо випадок, коли січна площина загального положення  задана слідами перетинає тригранну призму (рис.9).

Приклад 3.

Щоб знайти точки перетинання площини  з призмою використовуємо спосіб ребер.

Через ребра призми проведемо допоміжні площини рівнобіжні  і  Ці площини перетнуть площину  по фронталям.

Крапки перетинання фронталей з ребрами призми і будуть крапками перетинання площини  з призмою .
Рис.9

Трикутник  є перетином призми площиною . Фігура перетину на площину  збігається з підставою призми.

Оскільки грань  на фронтальній проекції невидима, відрізок перетину  преналежний їй зображений штриховою лінією.

Приклад 4.

Використовуємо спосіб граней (рис.10).

Через грані призми проводимо допоміжні горизонтально-

проецируючі площини  і . Т. як. призма пряма і підстава її рівнобіжна площині , горизонтальна проекція фігури перетин збігається з підставою призми.

Допоміжна площина  перетинається із січною  по лінії 1-2. На перетинанні цієї лінії з ребрами .і  знаходимо крапки  і , що належать фігурі перетину.
Рис. 10

Площина  перетинається з  по лінії 3-4. На перетинанні лінії 3-4 з ребром  знаходимо крапку . Трикутник  - шукана фігура перетину призми площиною загального положення .

Щоб знайти лінію перетину трьохгранної піраміди SLMN площиною загального положення , яка задається трикутником АВС використовуємо спосіб ребер.

Замикаємо ребро SL в допоміжну фронтальнопроєцируючу площину . Ця площина перетинає площину  в точках 12, 22. Коли допоміжна пряма (11, 21) перетинає ребро (S1, L1) знаходимо точку К1, яка належить лінії перетину піраміди площиною . Аналогічно замикаємо ребро SM в площину  знаходимо другу точку, яка належить лінії перетину – К2.

Щоб знайти точки Р1 і Р2 замикаємо сторону трикутника (ВС) в горизонтальнопроєцируючу площину . Коли допоміжна лінія (52 62) перетинає сторону трикутника (В2С2) знаходимо точку , (62 72)  (В2С2)=.

Θ – SLMN -піраміда

- (Δ АВС).

1.

2.

3.

Рис.11

## 2 ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ

| № вар. | Координати Δ АВС | Координати призми, піраміди |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | A (145;55;90) B (50;14;25) C (0;98;50) | шестигранна призма h=120; dосн.=90 О1 (67;75;0) |  |
| 2 | A (92;98;73) B (74;18;10) C (0;77;40) | трьохгранна піраміда S (38;63;80) L (100;28;0) M (67;100;0) N (0;57;0) |  |
| 3 | A (145;100;40) B (0;140;95) C (35;55;25) | шестигранна піраміда S (75;90;90) L (125;90;0) M (100;47;0) N (50;47;0) P (100;137;0) R (50;137;0) Q (25;90;0) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | A (115;35;90) B (0;65;20) C (85;125;10) | чотиригранна призма h=110; dосн.=70 О1 (60;75;0) |  |
| 5 | A (132;22;70) B (98;140;22) C (0;95;82) | чотиригранна піраміда S (75;95;110) L (115;95;0) M (75;60;0) N (75;130;0) P (45;95;0) |  |
| 6 | A (90;90;15) B (65;25;70) C (0;40;40) | шестигранна піраміда S (45;55;100) L (80;35;0) M (80;75;0) N (45;15;0) P (45;95;0) R (10;35;0) Q (10;75;0) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | A (173;53;40) B (0;5;25) C (25;12;65) | трьохгранна піраміда S (73;47;90) L (140;17;0) M (100;85;0) N (20;40;0) |  |
| 8 | A (125;33;60) B (95;90;15) C (20;62;90) | чотиригранна призма h=110; dосн.=70 О1 (70;65;0) |  |
| 9 | A (125;28;85) B (0;90;70) C (60;120;35) | шестигранна призма h=90; dосн.=70 О1 (55;70;0) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | A (125;55;90) B (75;95;25) C (0;25;65) | трьохгранна призма h=120; dосн.=90 О1 (65;60;0) |  |
| 11 | A 105;100;55) B (60;70;30) C (0;45;15) | п’ятигранна призма h=100; dосн.=80 О1 (50;70;0) |  |
| 12 | A (110;52;55) B (45;25;10) C (0;125;75) | п’ятигранна піраміда S (45;75;95) L (95;87;0) M (80;40;0) N (30;40;0) P (55;115;0) R (15;87;0) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | A (145;20;58) B (93;110;10) C (0;75;100) | пятигранна призма h=110; dосн.=80 О1 (75;60;0) |  |
| 14 | A (115;25;100) B (40;42;55) C (0;73;5) | чотиригранна піраміда S (60;65;90) L (95;65;0) M (60;32;0) N (60;100;0) P (25;65;0) |  |
| 15 | A (100;40;7) B (20;90;65) C (0;30;45) | шестигранна піраміда S (47;47;80) L (80;20;0) M (80;60;0) N (47;7;0) P (47;87;0) R (10;20;0) Q (10;60;0) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | A (160;100;25) B (30;110;80) C (0;35;10) | трьохгранна піраміда S (75;90;90) L (130;50;0) M (90;120;0) N (25;80;0) |  |
| 17 | A (165;70;20) B (68;90;110) C (0;40;30) | трьохгранна призма h=120; dосн.=90 О1 (90;55;0) |  |
| 18 | A (150;15;12) B (0;40;65) C (35;140;90) | шестигранна призма h=110; dосн.=90 О1 (65;65;0) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | A (105;35;40) B (75;105;85) C (0;10;65) | чотиригранна призма h=100; dосн.=70 О1 (50;55;0) |  |
| 20 | A (45;25;10) B (0;125;75) C (110;52;55) | п’ятигранна піраміда S (45;75;100) L (95;87;0) M (80;40;0) N (30;40;0) P (55;115;0) R (15;87;0) |  |
| 21 | A (115;25;75) B (35;105;105) C (0;65;25) | п’ятигранна призма h=100; dосн.=80 О1 (60;75;0) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | A (60;70;30) B (0;45;15) C (105;100;55) | п’ятигранна призма h=110; dосн.=80 О1 (50;70;0) |  |
| 23 | A (115;115;5) B (70;30;75) C (0;55;35) | чотиригранна піраміда S (45;75;90) L (85;75;0) M (45;40;0) N (45;110;0) P (10;75;0) |  |
| 24 | A (90;90;15) B (0;40;40) C (65;25;70) | шестигранна піраміда S (45;55;95) L (80;35;0) M (80;75;0) N (45;15;0) P (45;95;0) R (10;35;0) Q (10;75;0) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | A (135;65;85) B (25;35;60) C (0;120;10) | трьохгранна піраміда S (65;60;110) L (115;115;0) M (85;35;0) N (15;40;0) |  |
| 26 | A (50;85;20) B (115;25;40) C (0;100;50) | чотиригранна призма h=120; dосн.=70 О1 (60;48;0) |  |
| 27 | A (155;90;50) B (95;25;85) C (0;50;35) | шестигранна призма h=100; dосн.=80 О1 (80;70;0) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | A (75;95;25) B (125;55;90) C (50;120;35) | трьохгранна призма h=120; dосн.=90 О1 (65;60;0) |  |
| 29 | A (110;25;75) B (0;10;65) C (75;105;85) | п’ятигранна призма h=70; dосн.=60 О1 (50;55;0) |  |
| 30 | A (0;125;75) B (45;25;10) C (110;55;55) | п’ятигранна піраміда S (47;75;90) L (95;87;0) M (80;40;0) N (30;40;0) P (55;115;0) R (15;87;0) |  |

## Список літератури

- В.О.Гордон «Начертательная геометрия» М.-«Наука», 1988 г.

- С.А. Фролов «Начертательная геометрия» М.-«Машиностроение», 1983 г.

- А.Н. Лагер «Инженерная графика» М.-«Высшая школа», 1985 г.

- С.А. Локтев «Краткий курс начертательной геометрии», М.-«Высшая школа», 1985 г.

- В.Е. Михайличенко «Инженерная графика» К.-«Вища школа», 1990 г.

Н а в ч а л ь н е  в и д а н н я

# МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ГРАФІЧНОГО ЗАВДАННЯ З ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ

“ПЕРЕТИН БАГАТОГРАННОЇ ПОВЕРХНІ ПЛОЩИНОЮ”

(Для студентів спеціальностей 7.092501, 7.090220, 7.091602, 7.091612, 7.09604, 7.091601,7.070801, 7.091502, 7.091501 денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей)

У к л а д а ч:

Артамонова Інеса Ігоровна

Редактор					В.Н.Полчанов

Комп’ютерная верстка		В.М. Закотянський

Підписано до друку______

Формат 60841/16. Папір типограф. Гарнітура Times

Друк офсетний. Умов.др. арк.    .Уч.изд.л.

Тираж___ прим. Вид.№_____ Зам.____ Ціна договорна

Видавництво Сєвєродонецького технологічного инстітуту

СНУ ім. Володимира Даля

Адрес видавництва: 93400, г.Сєвєродонецьк, Луганська обл.

пр.Радянський, 59-а, головний корпус

Телефон: 8(06452) 4-03-42

Е-mail: sti@sti.lg.ua