МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ВОСТОЧНОУКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ВЫПОЛНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

ПО КУРСУ « ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ»

ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 7.090220

УТВЕРЖДЕНО

на    заседании     кафедры

оборудования химических

предприятий,    протокол

№  6   от  28.02.2001

Северодонецк 2001

Методические указания к выполнению индивидуальных заданий по курсу «Технологические   основы   машиностроения»   для   студентов    специальности 7.090220 / Сост. И.М. Генкина. -  Северодонецк, СТИ, 2000. -  40 с.

Составитель  И.М. Генкина

Ответственный за выпуск   А.И. Барвин

| СОДЕРЖАНИЕ Общие положения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Изучение рабочих чертежей деталей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Общие сведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Поверхности и базы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Порядок выполнения задания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Контрольные вопросы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Точность механической обработки деталей . . . . . . . . . . . . . . . . . . Точность механической обработки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Определение погрешностей обработки методом математической статистики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Математическая обработка результатов измерения партии деталей . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Контрольные вопросы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Расчет припусков на механическую обработку . . . . . . . . . . . . . . . Общие сведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Расчетно-аналитический метод определения припусков . . . . . . Порядок расчета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример расчета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Контрольные вопросы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Расчет размерных цепей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Общие сведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Метод полной взаимозаменяемости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Вероятностный метод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример расчета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Контрольные вопросы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Приложение А. Варианты заданий к расчету припусков . . . . . . . . . . Приложение Б. Варианты заданий к расчету размерных цепей . . . . . Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 4 4 5 6 7 7 7 8 10 14 14 14 15 15 16 26 26 26 27 30 33 37 38 39 40 |
| --- | --- |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В настоящих методических указаниях  приведены  краткие теоретические сведения и практические рекомендации по выполнению заданий на практических занятиях и в процессе самостоятельной работы студентов.

1  ИЗУЧЕНИЕ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ

Цель задания: практическое изучение чертежей деталей как исходных данных для проектирования технологического процесса механической обработки.

1.1 Общие сведения

Основой для проектирования технологического процесса механической обработки являются производственная программа, рабочие чертежи изделия и технические  условия на изготовление.

Производственная программа содержит номенклатуру выпускаемых изделий, количество их выпуска в течение года, перечень и количество запасных деталей к  выпускаемым изделиям.

В комплект рабочей документации входят сборочные чертежи изделия и его узлов со спецификациями, а также рабочие чертежи всех деталей.  К чертежам прилагаются текстовые документы: паспорт, технические условия, программа и методика испытаний, ремонтные и эксплуатационные документы.

На рабочих чертежах деталей должны быть указаны:

- материал детали и его марка;

- обрабатываемые поверхности с указанием параметров шероховатости после обработки;

- допуски на все размеры, получаемые механической обработкой;

- допуски формы и взаимного расположения поверхностей;

- вид термообработки.

На сборочных чертежах должны быть указаны:

- конструктивные зазоры;

- допуски на размеры, определяющие взаимное расположение деталей;

- присоединительные и габаритные размеры;

- требования к сборке.

В спецификациях должны быть указаны:

- наименования деталей;

- количество деталей на одно изделие;

- размеры, масса, вид материала и его марка для деталей, выпускаемых без чертежа;

- для стандартных изделий - номер государственного стандарта или другого нормативного документа и полное обозначение изделия по этому документу.

1.2 Поверхности и базы

Разработка  технологического  процесса механической обработки  начинается  с анализа исходных данных, т.е. рабочего чертежа детали. Перед составлением маршрута обработки детали необходимо выбрать вид заготовки и определить технологические и сборочные базы детали.

Вид заготовки определяется назначением и конструкцией детали, материалом и масштабом выпуска.

При  установке  деталей  для  обработки  на  станках  различают  следующие поверхности:

- обрабатываемые поверхности, с которых снимается слой металла;

- поверхности - базы, определяющие положение детали при обработке;

- поверхности, воспринимающие зажимные усилия;

- поверхности, от которых измеряют выдерживаемые размеры;

- необрабатываемые поверхности.

При изучении рабочего чертежа детали необходимо в первую очередь определить обрабатываемые и необрабатываемые поверхности. Для обрабатываемых поверхностей определяют размеры с предельными отклонениями, допуски формы и расположения поверхностей, параметры шероховатости. После этого необходимо установить поверхности,  которые  могут  служить  базами,  определяющими  положение  детали  при обработке.

В технологии машиностроения различают базы технологические, сборочные и конструктивные.

Технологические базы разделяются на установочные и измерительные.

Установочной базой называют поверхности детали, которыми она устанавливается для  обработки в определенном положении относительно станка и режущего инструмента.

Установочными базами могут служить плоские, наружные и внутренние цилиндрические или конические поверхности, поверхности центровых  отверстий. В качестве установочных баз могут использоваться обработанные и необработанные поверхности. Необработанные поверхности используются в качестве баз только на начальных операциях обработки и называются черновыми базами. Обработанные поверхности служат базами для последующих операций и называются чистовыми базами.

Поверхность детали, которая служит для установки детали при обработке  и сопрягается с другой деталью, называется основной установочной базой. Вспомогательной  установочной базой  называется поверхность детали, которая служит только для установки детали при обработке. Примером вспомогательной установочной базы являются центровые отверстия валов, примером основной установочной базы - посадочное отверстие зубчатого колеса.

Измерительной базой  называется поверхность, от которой при измерении производится отсчет размеров.

Сборочной базой называется поверхность, которая определяет положение данной детали относительно других деталей в узле или  изделии.

Конструктивная база - это совокупность поверхностей, линий, точек, от которых задаются размеры и положение других деталей при разработке конструкций.

Наибольшая точность обработки детали достигается при обработке с одной установки с использованием одной поверхности в качестве технологических и сборочной баз. Так как в большинстве случаев обработка с одной установки невозможна, то для достижения наибольшей точности все дальнейшие установки следует производить по одной и той же установочной базе. В этом заключается  принцип постоянства базы: для выполнения всех операций  при обработке следует использовать одну и ту же установочную базу. Каждая перемена базы увеличивает погрешность установки.

При выборе баз следует использовать одну и ту же поверхность в качестве различных баз. В этом заключается  принцип совмещения баз: сборочная база используется одновременно как установочная и измерительная база.

1.3 Порядок выполнения работы

1.3.1 По рабочему чертежу детали определить:

- название детали;

- номер чертежа;

- массу детали.

    - Указать марку материала и вид заготовки.

    - Определить обрабатываемые и необрабатываемые поверхности. Для обрабатываемых поверхностей заполнить таблицу 1.1.

Таблица 1.1

| Номинальный размер, мм | Поле допуска с предельными отклонениями, мм | Параметр шероховатости поверхности, Ra | Допуски формы и расположения поверхностей |
| --- | --- | --- | --- |

    - Указать термообработку детали или ее отдельных поверхностей.

    - Определить, какие поверхности могут быть использованы как установочные базы.

    - Определить возможные сборочные базы.

1.4 Контрольные вопросы

| 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.7 1.4.8 1.4.9 1.4.10 1.4.11 | Что является основой для проектирования технологического процесса механической обработки или сборки? Какие поверхности различают у деталей при установке их на станке? Технологические базы детали. Черновые и чистовые базы. Основные и вспомогательные установочные базы. Сборочные, конструктивные и измерительные базы. Принцип постоянства баз. Принцип совмещения баз. Понятие о допуске размера. Расположение полей допуска. Понятие о параметрах шероховатости поверхности. Допуски формы и расположения поверхностей. |
| --- | --- |

2 ТОЧНОСТЬ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ

Цель задания: изучение факторов, влияющих на точность обработки деталей; определение вероятности получения брака методом математической статистики.

2.1 Точность механической обработки

Точность - основная характеристика деталей и машин. Под точностью в машиностроении понимается степень соответствия производимых изделий заранее установленному образцу или прототипу.

Точность детали, полученная в результате механической обработки, определяется:

- отклонениями от геометрической формы детали или ее элементов (неплоскостность, овальность и т.п.);

- отклонениями действительных размеров от заданных;

- отклонениями поверхностей и осей детали от точного взаимного расположения (непараллельность, неперпендикулярность, несоосность и т.п.).

На точность  обработки  на  металлорежущих  станках  влияют  следующие основные факторы:

- неточность станков;

- погрешность установки детали;

- неточность инструмента и его износ;

- неточность установки инструмента;

- деформации деталей станка, инструмента, приспособлений и обрабатываемой детали во время обработки, вызванные силами резания и закрепления;

- тепловые деформации деталей станка, инструмента, приспособлений и обрабатываемой детали;

- деформации, вызванные внутренними напряжениями в материале детали;

- погрешности измерения;

- ошибки исполнителя.

  - Определение погрешностей обработки методом математической

статистики

В процессе изготовления деталей машин их точность зависит от вышеперечисленных технологических факторов, в различной степени влияющих на точность обработки.

Некоторые из этих  факторов  создают  систематические  погрешности  постоянного или переменного характера, однако существуют и случайные  погрешности.

Примером систематической погрешности может служить обработка отверстий сверлом неправильного размера. Эта погрешность будет иметь постоянный характер. Однако в процессе работы сверло будет изнашиваться и отверстия будут уменьшаться. Эта погрешность систематическая, но имеет переменный характер.

Случайные погрешности могут быть вызваны неоднородностью обрабатываемого материала, его неодинаковой твердостью, колебаниями величины припуска и т.п..

Из-за  погрешностей размеры деталей в партии получаются различными. Для выявления закономерностей случайных погрешностей, возникающих при обработке, пользуются методом математической статистики.

Случайные погрешности в размерах партии деталей подчиняются закону нормального распределения, который графически изображается кривой Гаусса  (рисунок 2.1.).

Уравнение кривой нормального распределения имеет вид:

,                                        (2.1)

где   y – частота появления погрешности;

( - среднеквадратичное отклонение;

x – отклонение действительных размеров от среднего размера.

Из уравнения кривой нормального распределения видно:

- при x = 0

;                                          (2.2)

# Рисунок 2.1

- при x = (

.                                        (2.3)

Среднеквадратичное отклонение для партии деталей

,                                       (2.4)

где   - средний размер в размерной группе;

- количество деталей в размерной группе;

- количество деталей в партии.

На основании исследований установлено, что отклонения действительных размеров от среднеарифметического находятся в пределах от  -3(  до  +3(, т.е. абсолютная величина отклонения составляет  6(. Если допуск на обработку  ( больше величины  6(, то погрешность обработки меньше допуска и все детали пригодны. Вероятность брака появляется при  (((((((

  - Математическая обработка результатов измерения партии деталей

По данным измерения партии деталей в количестве 100 штук произвести математическую обработку результатов измерения и заполнить таблицу 2.1:

- определить меру рассеивания

,                                                   (2.5)

где      - наибольший размер в партии деталей,

- наименьший размер в партии деталей;

- определить средний размер в интервале , как среднее арифметическое наибольшего и наименьшего размеров в группе;

- определить произведение

,

где   - количество деталей в группе,  и подсчитать ;

- определить среднеарифметический размер

;                                            (2.6)

- определить отклонение среднего размера в группе от среднеарифметического  размера ;

- подсчитать квадрат отклонения от среднеарифметического размера

;

7) подсчитать   произведение       и     подсчитать сумму

;

- определить  среднеквадратичное отклонение

;                                       (2.7)

9) построить  график  фактического распределения  деталей по размерам

в  партии  по  данным  таблицы 2.1, откладывая  по оси  абсцисс   (Di)

средний  размер  в  интервале   Di гр,  а  по оси ординат  (mi ) -  количе-

ство  деталей в группе; отметить расположение  поля  допуска  и  поля

рассеивания;

Таблица 2.1

| Исходные данные | Расчетные данные |
| --- | --- |
| № размер- ной группы | Интервалы размеров Di , мм | Количество деталей в группе mi , шт. | Средний размер в интервале Diгр , мм | Произведение Diгр( mi | Отклонение от средне-арифметичес-кого размера Diгр - Dср , мм | Квадрат отклонения (Diгр - Dср)2, мм2 | Произведение (Diгр - Dср)2( mi |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (mi = 100 |  | ( = |  |  | ( = |

10) подсчитать координаты пяти характерных точек кривой нормального

распределения (таблица 2.2)  и  построить кривую  нормального  рас-

пределения по пяти характерным точкам (рисунок 2.1). Кривую  нор-

мального распределения построить на графике фактического распре-

деления, при этом необходимо найти положение Dср, которому будет

соответствовать значение x3 и максимальное значение y3.

## Таблица 2.2

| № точки | xi | yi |
| --- | --- | --- |
| 1 | x1 = -3( | y1 = 0 |
| 2 | x2 = -( | y2 = 0,24/( |
| 3 | x3 = 0 | y3 = ymax = 0,4/( |
| 4 | x4 = ( | y4 = 0,24/( |
| 5 | x5 = 3( | y5 = 0 |

11) определить вероятность получения брака;

12) рассчитать значения вспомогательных величин  Z1 и  Z2

,                                           (2.8)

,                                            (2.9)

где - наименьший предельный размер;

- наибольший предельный размер;

13) по таблице 2.3 определить значения величин  Ф1  и  Ф2;

14) по величинам Ф1  и  Ф2  определить вероятность получения брака:

Р1 - с меньшими размерами, чем заданные;

Р2 - с большими размерами, чем заданные:

Р1 = 0,5 - Ф1 ,                                                (2.10)

Р2 = 0,5 - Ф2;                                                (2.11)

15) определить возможный брак в процентах

Р = (Р1 + Р2 )( 100%                                         (2.12)

и процент годных деталей

N = 100% - P.                                               (2.13)

# Таблица 2.3 - Значение функции Ф

| Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 0000 | 0040 | 0060 | 0120 | 0160 | 0199 | 0239 | 0279 | 0319 | 0379 |
| 0,1 | 0398 | 0438 | 0478 | 0517 | 0557 | 0596 | 0636 | 0675 | 0714 | 0753 |
| 0,2 | 0793 | 0832 | 0871 | 0900 | 0948 | 0987 | 1026 | 1064 | 1103 | 1141 |
| 0,3 | 1179 | 1217 | 1255 | 1293 | 1331 | 1368 | 1406 | 1443 | 1480 | 1517 |
| 0,4 | 1555 | 1591 | 1628 | 1664 | 1700 | 1736 | 1772 | 1808 | 1844 | 1879 |
| 0,5 | 1905 | 1950 | 1985 | 2019 | 2045 | 2088 | 2123 | 2157 | 2190 | 2224 |
| 0,6 | 2257 | 2291 | 2324 | 2357 | 2389 | 2422 | 2454 | 2486 | 2517 | 2549 |
| 0,7 | 2580 | 2611 | 2642 | 2673 | 2703 | 2734 | 2764 | 2794 | 2823 | 2852 |
| 0,8 | 2881 | 2910 | 2939 | 2967 | 2995 | 3023 | 3051 | 3078 | 3106 | 3133 |
| 0,9 | 3159 | 3186 | 3212 | 3238 | 3264 | 3289 | 3315 | 3340 | 3365 | 3389 |
| 1,0 | 3413 | 3438 | 3461 | 3485 | 3508 | 3531 | 3554 | 3577 | 3599 | 3621 |
| 1,1 | 3643 | 3665 | 3686 | 3708 | 3729 | 3749 | 3770 | 3790 | 3810 | 3830 |
| 1,2 | 3849 | 3869 | 3888 | 3907 | 3925 | 3944 | 3962 | 3980 | 3997 | 4015 |
| 1,3 | 4032 | 4049 | 4066 | 4082 | 4099 | 4115 | 4131 | 4147 | 4162 | 4177 |
| 1,4 | 4192 | 4207 | 4222 | 4236 | 4251 | 4265 | 4279 | 4292 | 4306 | 4319 |
| 1,5 | 4332 | 4345 | 4352 | 4370 | 4382 | 4394 | 4406 | 4418 | 4429 | 4441 |
| 1,6 | 4452 | 4463 | 4474 | 4484 | 4495 | 4505 | 4515 | 4525 | 4535 | 4545 |
| 1,7 | 4554 | 4564 | 4573 | 4582 | 4591 | 4599 | 4608 | 4616 | 4625 | 4633 |
| 1,8 | 4641 | 4649 | 4656 | 4664 | 4671 | 4678 | 4686 | 4693 | 4699 | 4706 |
| 1,9 | 4713 | 4719 | 4726 | 4732 | 4738 | 4744 | 4750 | 4756 | 4761 | 4767 |
| 2,0 | 4772 | 4778 | 4783 | 4788 | 4793 | 4798 | 4803 | 4808 | 4812 | 4817 |
| 2,1 | 4821 | 4826 | 4831 | 4834 | 4838 | 4842 | 4846 | 4850 | 4854 | 4857 |
| 2,2 | 4861 | 4865 | 4868 | 4871 | 4875 | 4878 | 4881 | 4884 | 4887 | 4890 |
| 2,3 | 4893 | 4896 | 4898 | 4901 | 4904 | 4906 | 4909 | 4911 | 4913 | 4916 |
| 2.4 | 4918 | 4920 | 4922 | 4925 | 4927 | 4929 | 4931 | 4932 | 4934 | 4936 |
| 2.5 | 4938 | 4940 | 4941 | 4943 | 4945 | 4946 | 4948 | 4949 | 4951 | 4952 |
| 2,6 | 4953 | 4955 | 4956 | 4957 | 4959 | 4960 | 4961 | 4962 | 4963 | 4964 |
| 2,7 | 4965 | 4966 | 4967 | 4968 | 4969 | 4970 | 4971 | 4972 | 4973 | 4974 |
| 2,8 | 4974 | 4975 | 4976 | 4977 | 4977 | 4978 | 4979 | 4979 | 4980 | 4981 |
| 2,9 | 4981 | 4982 | 4982 | 4983 | 4984 | 4984 | 4985 | 4985 | 4986 | 4986 |
| 3,0 | 49865 | 49869 | 49874 | 49878 | 49882 | 49886 | 49889 | 49893 | 49896 | 49900 |
| 3,1 | 49903 | 49906 | 49909 | 49912 | 49916 | 49918 | 49921 | 49924 | 49926 | 49929 |
| 3,2 | 49931 | 49934 | 49936 | 49938 | 49940 | 49942 | 49944 | 49946 | 49948 | 49950 |
| 3.3 | 49952 | 49954 | 49955 | 49957 | 49958 | 49960 | 49961 | 49962 | 49964 | 49965 |
| 3.4 | 49966 | 49968 | 49969 | 49970 | 49971 | 49972 | 49973 | 49974 | 49975 | 49976 |

Примечание. Значение 0 для Ф опущено. Пример: Z = 2,71 ;  Ф = 0,4966.

2.4 Контрольные вопросы

2.4.1 Что понимается под точностью в машиностроении?

2.4.2 Что определяет точность детали, полученной в результате механической
          обработки?

2.4.3 Факторы, влияющие на точность механической обработки.

2.4.4 Систематические погрешности. Характер систематических погрешно-
          стей.

2.4.5 Случайные погрешности. Кривая нормального распределения.

2.4.6 Мера   рассеивания,  среднеарифметический   размер   и    среднеквадра-

тичное отклонение.

2.4.7 Вероятность получения брака. Исправимый и неисправимый брак.

3 РАСЧЕТ ПРИПУСКОВ НА МЕХАНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ

Цель работы: определение припусков на обработку расчетно-аналитическим методом.

3.1 Общие сведения

Заготовки, предназначенные для механической обработки, имеют припуск на обработку.

Припуском называется слой материала, удаляемый в процессе механической обработки заготовки с целью обеспечения требуемой точности и качества обработанной поверхности детали.

Припуски разделяются на промежуточные и общие.

Промежуточный припуск – слой материала, удаляемый при выполнении одного технологического перехода.

Общий припуск – слой материала, необходимый для выполнения всех технологических переходов при обработке данной поверхности. Общий припуск равен сумме всех промежуточных припусков для данной поверхности.

Величину припуска можно определить двумя методами:

- опытно-статистическим (по справочным таблицам);

- расчетно-аналитическим.

Опытно-статистический метод определения припусков используют в единичном и мелкосерийном производствах, так как этот метод не учитывает конкретных условий обработки, дает завышенные величины припусков, однако сокращает время на расчет припусков.

В крупносерийном и массовом производствах используют расчетно-аналитический метод определения припусков, который позволяет рассчитать минимальный промежуточный припуск, обеспечивает экономию материала, способствует повышению технологической культуры производства.

3.2 Расчетно-аналитический метод определения припусков

Расчетно-аналитический метод базируется на анализе производственных погрешностей, возникающих при конкретных условиях обработки.

Расчет промежуточных припусков производится по всем последовательно выполняемым технологическим переходам обработки данной поверхности. Общий припуск определяется суммированием промежуточных припусков. Расчетной величиной является минимальный припуск на обработку, достаточный для устранения на выполняемом переходе погрешностей обработки и дефектов поверхностного слоя, полученных на предшествующем переходе, и компенсации погрешностей, возникающих на выполняемом переходе. Промежуточные размеры по переходам и размер заготовки рассчитывают с использованием минимального припуска.

Минимальный промежуточный припуск

,                                     (3.1)

где  Rz i-1 -  высота  микронеровностей поверхности, полученная на  предшест-

вующем переходе;

Т i-1  -  глубина дефектного  поверхностного слоя, полученная  на  предше-

ствующем переходе;

-  суммарные отклонения  расположения  поверхностей  (пространст-

венные отклонения), полученные на предшествующем переходе;

-  погрешность установки заготовки на выполняемом переходе.

При обработке наружных и внутренних цилиндрических поверхностей

,                             (3.2)

Расчет минимальных промежуточных припусков выполняется для всех переходов обработки заданной поверхности в порядке, обратном ходу технологического процесса, т.е. от последнего перехода к начальному.

Для удобства определения промежуточных припусков и промежуточных размеров расчетные данные заносят в таблицу (табл. 3.1).

3.3 Порядок расчета

3.3.1 По рабочему чертежу детали и карте технологического процесса  механи-

ческой обработки  записать в  расчетную  таблицу  все  технологические

переходы   обработки    данной    поверхности  от   черновой  до  оконча-

тельной обработки.

3.3.2 Определить и записать значения .

3.3.3 Определить  расчетные   величины  промежуточных  припусков  по  всем

технологическим переходам по формуле (3.2).

3.3.4 Определить  конечный  предельный   размер обрабатываемой  поверхно-

сти (для  отверстий -  максимальный  предельный   размер,  для  валов –

минимальный предельный размер).

3.3.5 Последовательно определить расчетные размеры по переходам  с  учетом

припуска на каждый переход.

3.3.6 Определить допуски  на каждый расчетный  размер по квалитету  точно-

сти соответствующего перехода.

3.3.7 Определить предельные размеры  для  каждого перехода с учетом допус-

ка.

3.3.8 Определить  предельные   значения  припусков   как  разность   предель-

ных размеров выполняемого и предшествующего переходов.

3.3.9 Определить общий припуск, суммируя промежуточные припуски.

3.4 Пример расчета

Рассчитать припуск на обработку и промежуточные припуски по переходам при обработке отверстия корпуса Ø50Н9(+0,062). Заготовка представляет собой стальную отливку I-го класса точности массой 3,5 кг. Технологический маршрут обработки отверстия состоит из двух операций: чернового и чистового растачивания. Заготовка базируется на плоскость основания по двум отверстиям Ø10Н7, изготовленных предварительно. Штифты приспособления имеют размер Ø10f7.

Основные размеры и схема установки корпуса при обработке отверстия Ø50Н9 приведены на рисунке 3.1.

Расчет припусков ведем в последовательности, изложенной в п. 3.3 и результаты расчета заносим в таблицу 3.1:

    - Записываем в графу 1 технологические переходы в порядке их выполнения.

    - Определяем элементы припуска.

Суммарное значение параметра шероховатости и глубины дефектного слоя (Rz + T) для стальной отливки  I-го класса  точности по таблице 3.2 составляет   300 мкм. Для чернового и чистового растачивания значение Rz и Т определяем по таблице 3.4 для соответствующих квалитетов точности.

Для 12 квалитета точности при черновом растачивании примем параметр шероховатости Rz = 25 мкм и глубину дефектного слоя Т = 30 мкм, для 9 квалитета точности при чистовом растачивании  Rz = 12 мкм и Т = 15 мкм ( при определении параметра шероховатости Rz учесть, что Rz ( 4 Ra).

Суммарное значение пространственных отклонений для заготовки данного типа определяем по формуле

,                                            (3.3)

где  - величина коробления отверстия;

-  величина перекоса отверстия.

Таблица 3.1

| Технологические переходы обработки поверхности | Элементы припуска, мкм | Расчетный припуск 2zmin, мкм | Расчетный размер dр, мм | Допуск (, мм | Предельный размер, мм | Предельные значения припусков, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rz | T | ( | (y |  |  |  | dmin | dmax |  |  |
| Заготовка | 300 | 501 | - |  | 48,292 | 0,2 | 48,1 | 48,3 |  |  |
| Черновое растачивание | 25 | 30 | 25 | 64 | 1610 | 49,902 | 0,25 | 49,65 | 49,90 | 1550 | 1600 |
| Чистовое растачивание | 12,5 | 15 | - | 3 | 160 | 50,062 | 0,062 | 50 | 50,062 | 162 | 350 |

1712        1950

Величину коробления отверстия следует учитывать как в диаметральном, так и в осевом направлении, поэтому

,                                    (3.4)

где   - удельное коробление;

d   - диаметр отверстия;

- длина обрабатываемого отверстия.

Удельное коробление   определяем по таблице 3.3

= 0,3 мкм/мм.

.

Величина перекоса отверстия пропорциональна длине обрабатываемого отверстия

,                                                  (3.5)

где  - удельный перекос отверстия (таблица 3.3).

Суммарное значение пространственных отклонений для заготовки

Величину остаточных пространственных отклонений после чернового растачивания принимаем равной 5% от величины пространственных отклонений для заготовки

Пространственные отклонения после чистового растачивания не учитываем, т.к. после чистовых операций  .

Погрешность установки при черновом растачивании

,                                            (3.6)

где  - погрешность базирования;

- погрешность закрепления.

Таблица 3.2 - Качество поверхности отливок (Rz + T), мкм

| Отливка | Наибольший размер отливки, мм |
| --- | --- |
| Мате- риал | Класс точности | до 500 | св.500 до 1250 | св.1250 до 3150 | св.3150 до 6300 | св.6300 до 10000 |
| Чугун | I II III | 400 500 600 | 600 700 800 | 800 900 1000 | - - 1500 | - - 2000 |
| Сталь | I II III | 300 400 500 | 500 600 700 | 700 800 900 | - - 1300 | - - 1700 |
| Цветные металлы и сплавы | I II III | 200 300 400 | 400 500 600 | - - 800 | - - 1100 | - - - |
| Примечание. Классы точности отливок достигаются: I - литьем в формы, изготовленные машинной формовкой по металлическим моделям; II - машинной формовкой по деревянным моделям; III - ручной формовкой по деревянным моделям. |

Таблица 3.3 - Отклонения расположения поверхностей отливок

| Отклонения | Литье |
| --- | --- |
|  | в песчаные формы | в кокиль | под давлением |
| Перекос отверстия , мкм на 1 мм для диаметра отверстия d, мм до 10 св. 10 до 30 св. 30 до 50 св. 50 | - 10 - 20 5 - 15 3 - 10 | 2,5 - 10 | 2,0 - 4,0 1,5 - 3,0 1,0 - 2,0 0,7 - 1,5 |
| Коробление , мкм на 1 мм корпусных деталей плит | 0,3 - 1,5 2,0 - 3,0 | - - | - - |

# Таблица 3.4 - Точность и качество поверхности при обработке отверстий

| Обработка | Ra, мкм | Т, мкм | Квалитет точности | Технологические допуски (мкм) на размер при номинальных диаметрах отверстий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Св. 3 до 6 | Св. 6 до 10 | Св. 10 до 18 | Св. 18 до 30 | Св. 30 до 50 | Св. 50 до 80 | Св. 80 до 120 | Св. 120 до 180 | Св. 180 до 250 | Св. 250 до 315 | Св. 315 до 400 | Св. 400 до 500 |
| Растачивание черновое | 25 - 1,6 | 50 -20 | 13 12 11 | 180 120 75 | 220 150 90 | 270 180 110 | 330 210 130 | 390 250 160 | 460 300 190 | 540 350 22 | 630 400 250 | 720 460 290 | 810 520 320 | 890 570 360 | 970 630 400 |
| Растачивание чистовое | 6,3 - 0,4 | 25 - 10 | 10 9 8 | 48 30 18 | 58 36 22 | 70 43 27 | 84 52 33 | 100 62 39 | 120 74 46 | 140 87 57 | 160 100 63 | 185 115 72 | 210 130 81 | 230 140 89 | 250 155 97 |

Погрешность базирования возникает за счет перекоса заготовки в горизонтальной плоскости при установке ее на штырях приспособления. Перекос происходит из-за наличия зазоров в посадке установочного отверстия на штифт. Максимальный зазор между отверстием (10Н7 и штифтом (10f7 (рисунок 3.2)

Smax = 0,015 + 0,013 + 0,015 = 0,043 мм.

Рисунок 3.2 - Расположение полей допусков в посадке  (

Наибольший угол поворота заготовки на штырях приспособления

,                                                 (3.7)

где L - расстояние между штырями.

Погрешность базирования на длине обрабатываемого отверстия

,                                                   (3.8)

Погрешность закрепления зависит от шероховатости базирующей поверхности и зажимного усилия. Примем погрешность закрепления равной половине величины микронеровностей базирующей поверхности

Тогда погрешность установки при черновом растачивании

Остаточная погрешность установки при чистовом растачивании

    - Минимальный промежуточный припуск

при черновом растачивании

при чистовом растачивании

    - Конечный предельный размер для отверстия - максимальный предельный размер

50 + 0,062 = 50,062 мм.

3.4.5  Расчетные размеры по переходам определяем с учетом минимального промежуточного припуска, начиная с конечного предельного размера:

чистовое растачивание            dр = 50,062 мм;

черновое растачивание           dр = 50,062 – 0,160 = 49,902 мм;

заготовка                                  dр = 49,902 – 1,610 = 48,292 мм.

    - Определяем допуски на каждый расчетный размер

По таблице 3.5 определяем на номинальный размер 50 мм для отливок       I класса точности

мм.

# Таблица 3.5 - Допустимые отклонения размеров чугунных и стальных отливок

| Наибольший габаритный размер отливки | Номинальный размер |
| --- | --- |
|  | До 50 | св.50 до 120 | св.120 до 260 | св.260 до500 | св.500 до 800 | св.800 до1250 | св.1250 до 2000 | св.2000 до 3150 | св.3150 до 5000 |
| I класс точности До 120 св. 120 до 260 " 260 " 500 " 500 " 1250 " 1250 " 3150 " 3150 " 5000 | 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 | 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 | - 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 | - - 1,0 1,2 1,4 1,8 | - - - 1,4 1,6 2,0 | - - - 1,6 2,0 2,5 | - - - - 2,5 3,0 | - - - - 3,0 4,0 | - - - - - 5,0 |
| II класс точности До 260 " 260 " 500 " 500 " 1250 " 1250 " 3150 " 3150 " 6300 | 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 | 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 | 1,0 1,2 1,5 2,0 2,2 | - 1,5 2,0 2,5 3,0 | - - 2,5 3,0 4,0 | - - 3,0 4,0 5,0 | - - - 5,0 6,0 | - - - 6,0 7,0 | - - - - 9,0 |
| III класс точности До 500 св. 500 до1250 " 1250 " 3150 " 3150 " 6300 " 6300 "10000 | 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 | 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 | 2,0 2,2 2,5 3,0 3,5 | 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 | - 4,0 5,0 5,5 6,0 | - 5,0 6,0 6,5 7,0 | - - 7,0 8,0 9,0 | - - 9,0 10,0 11,0 | - - - 12,0 14,0 |

По таблице 3.4   при черновом растачивании для 12 квалитета точности

При чистовом растачивании для 9 квалитета точности

    - Максимальный предельный размер определяем округлением расчетного размера до точности допуска

Минимальный предельный размер определяем, вычитая допуск из максимального предельного размера:

    - Предельные значения припусков:

на черновое растачивание

на чистовое растачивание

    - Общий припуск

мкм.

мкм.

# 3.5 Контрольные вопросы

3.5.1 Промежуточный припуск и общий припуск.

3.5.2 Методы определения припусков.

3.5.3 Выбор метода определения припусков.

3.5.4 Недостатки и преимущества каждого метода.

3.5.5 Элементы минимального промежуточного припуска.

3.5.6 Конечный предельный размер детали.

3.5.7 Расчетный размер перехода.

3.5.8 Предельные размеры перехода.

4 РАСЧЕТ РАЗМЕРНЫХ ЦЕПЕЙ

Цель задания: изучить способы задания точности размеров и способы расчета размерных цепей.

4.1 Общие сведения

Для достижения требуемой точности машины и ее отдельных деталей необходимо правильно установить размеры и допускаемые отклонения размеров для отдельных деталей и их взаимного расположения. Эта задача требует расчета размерных цепей.

Размерной цепью называется замкнутая цепь взаимно связанных размеров, определяющих взаимное положение поверхностей и осей детали или деталей.

Звено размерной цепи - это размер, определяющий расстояние между поверхностями или осями.

Исходное или замыкающее звено - это размер, связывающий поверхности или оси, расстояние между которыми необходимо обеспечить. Исходным это звено называется тогда, когда с него начинается построение размерной цепи, замыкающим - когда оно при построении размерной цепи получается последним. Все остальные звенья в размерной цепи называются составляющими.

Изменение величины составляющего звена оказывает влияние на величину замыкающего звена. Составляющее звено называется увеличивающим, если с его увеличением увеличивается замыкающее звено. Составляющее звено называется уменьшающим, если с его увеличением замыкающее звено уменьшается.

Каждое из составляющих звеньев размерной цепи может изменяться в пределах своего допуска. Эти изменения составляющих размеров влекут за собой изменение величины замыкающего звена. Для определения величины замыкающего звена используют уравнение размерной цепи:

,                                                (4.1)

где k - общее число звеньев в размерной цепи;

(i - передаточное отношение;

А( - замыкающее звено;

Аi  - составляющее звено.

Для линейных цепей с параллельными звеньями передаточное отношение для увеличивающих составляющих звеньев равно 1, для уменьшающих составляющих звеньев - равно минус 1, т.е. уравнение (4.1) для линейной размерной цепи с параллельными звеньями можно представить в виде

,                                              (4.2)

где - увеличивающее составляющее звено;

m - число увеличивающих составляющих звеньев;

- уменьшающее составляющее звено;

n  - число уменьшающих составляющих звеньев.

Допуск замыкающего звена равен сумме допусков составляющих звеньев:

,                                                      (4.3)

где (( - допуск замыкающего звена;

(i  - допуск составляющего звена.

Существует два метода расчета размерных цепей:

- метод полной взаимозаменяемости;

- вероятностный метод.

4.2 Метод полной взаимозаменяемости

Метод полной взаимозаменяемости сравнительно прост, однако дает большой запас точности при определении допусков. При расчетах по этому методу используют предельные значения размеров Аi max и Аi min, не учитывая реального распределения размеров в пределах поля допуска.

Существуют четыре способа расчета замыкающего размера по методу полной взаимозаменяемости:

- способ координат допусков;

- способ предельных значений;

- способ предельных отклонений;

- способ средних значений.

По способу координат допусков номинальное значение замыкающего звена А(  рассчитывают по уравнению размерной цепи (4.2), а допуск замыкающего звена (( - по уравнению (4.3). Затем для определения положения допуска относительно размера замыкающего звена вычисляют координату середины поля допуска:

,                                             (4.4)

где - координата середины поля допуска замыкающего звена;

- координаты середин полей допусков увеличивающих составляющих звеньев;

- координаты середин полей допусков уменьшающих составляющих звеньев.

Верхнее и нижнее отклонения размера замыкающего звена вычисляют по формулам:

;

(4.5)

,

где - верхнее отклонение размера замыкающего звена;

- нижнее отклонение размера замыкающего звена.

По способу предельных значений вычисляют предельные значения замыкающего размера:

(4.6)

,

где  и  - соответственно максимальное и минимальное предельные

значения замыкающего звена;

и  - соответственно максимальные и минимальные предельные

значения увеличивающих составляющих звеньев;

и  - соответственно максимальные и минимальные предельные

значения уменьшающих составляющих звеньев.

Допуск замыкающего звена

(4.7)

Для определения замыкающего звена способом предельных отклонений представим уравнения (4.6) в виде:

;                            (4.8)

,                             (4.9)

где   и   - соответственно  верхнее  и  нижнее  отклонения  увеличиваю-

щих составляющих звеньев;

и  - соответственно  верхнее   и   нижнее  отклонения   уменьшаю-

щих составляющих звеньев.

Вычтя из уравнений (4.8) и (4.9) уравнение (4.2), получим:

;

(4.10)

.

По способу средних значений определяется среднее значение замыкающего звена  по уравнению размерной цепи:

,                                        (4.11)

где   и   - соответственно средние значения увеличивающих  и  умень-

шающих составляющих звеньев.

Допуск замыкающего звена определяется по уравнению (4.3). Предельные значения замыкающего звена

.                                               (4.12)

4.3 Вероятностный метод

Основными положениями этого метода являются:

- отклонения размеров составляющих звеньев являются случайными величинами, т.е. изменяются в соответствии с определенным законом распределения;

- сочетание отклонений составляющих размеров в размерной цепи - явление случайного характера, причем маловероятно, чтобы в одной цепи оказались размеры с предельными значениями.

Исследованиями точности размеров, получаемых при различных способах обработки, установлено, что рассеяние их погрешностей соответствует теоретическим законам распределения или их сочетанию. При хорошо отлаженном производстве и автоматическом способе достижения заданных размеров на точность обработки влияет большое число случайных факторов, которые являются взаимонезависимыми - среди них нет доминирующих. В этом случае распределение  погрешностей размеров партии деталей подчиняется закону Гаусса (закону нормального распределения).

Закон нормального распределения выражается уравнением:

,                                        (4.13)

где у - плотность вероятности отклонения случайной величины (размера) от среднего значения  ;

x  - значение случайной величины;

( - среднее квадратичное отклонение;

a - среднее значение случайной величины.

Погрешность замыкающего звена является случайной величиной, представляющей сумму случайных погрешностей составляющих звеньев. Погрешность замыкающего звена будет подчиняться закону нормального распределения тем точнее, чем больше число составляющих звеньев размерной цепи.

При выполнении технологических размерных расчетов в качестве параметров  а  и (  кривой Гаусса используют их статистические значения, полученные при измерении размеров партии деталей (см. работу 2):

a ;                                                  (4.14)

;                                          (4.15)

где   n i  - частота появления размера со значением  x i .

Для практических целей удобнее использовать уравнение кривой Гаусса в центрированном виде:

.                                             (4.16)

Параметр  (  является мерой рассеяния случайной величины x . С удалением значений  x  от  а  вероятность их уменьшается и становится настолько мала, что для практических расчетов поле рассеяния случайной величины x  принимают равным

,                                                     (4.17)

где   - нормированный параметр распределения.

При значениях  -3 ( t ( 3   99,73% значений x находится в пределах поля рассеяния, равного ( ( ((, и только 0,27% значений выходит за его пределы. Этот процент настолько мал, что значениями x, выходящими за пределы ( ( ((, можно пренебречь и считать, что все значения x будут лежать в пределах поля рассеяния.

Из теории вероятностей известно, что дисперсия суммы случайных слагаемых равна сумме дисперсий  этих слагаемых, т.е. дисперсию погрешностей размера замыкающего звена можно определить как

,                                                 (4.18)

где   - среднее квадратичное отклонение размера замыкающего звена;

- средние квадратичные отклонения размеров составляющих звеньев.

Для предотвращения брака поле рассеяния размера должно находиться в пределах его допуска, т.е.

,                                                  (4.19)

где ( - допуск размера.

Отсюда для замыкающего звена:

;                                                   (4.20)

для составляющих звеньев:

.                                                    (4.21)

Подставляя выражения (4.20) и (4.21) в (4.18), получим:

.                                            (4.22)

Отсюда

.                           (4.23)

Для того, чтобы учесть при расчетах погрешностей замыкающего звена любой закон распределения составляющих звеньев, вводят коэффициенты, характеризующие степень отличия закона распределения погрешностей  i-того звена от закона Гаусса:

;                                             (4.24)

.                                                    (4.25)

Коэффициенты находятся между собой в соотношении

.                                                    (4.26)

С учетом (4.24) и (4.26)  выражение (4.23) примет вид

.                                              (4.27)

Уравнение (4.27) является основным для расчета допусков размерных цепей по вероятностному методу.

Значения коэффициентов    и     принимают по таблицам (4(.

При расчетах по вероятностному методу определяют номинал замыкающего звена, величину допуска замыкающего звена и координату середины поля допуска замыкающего звена.

4.4 Пример расчета

Рисунок 4.1

Определить величину  припуска z  на чистовую обработку торца детали.

Технологический процесс обработки детали:

- черновая токарная обработка поверхностей 1 и 2;

- черновая и чистовая обработка поверхности 3;

- чистовая токарная обработка поверхностей 1 и 2.

Размеры детали после черновой обработки - А1 и  А2, после чистовой - А3  и А4.

Размеры в мм: А1 = 26- 0,28 ; А2 = 35- 0,34 ; А3 = 25- 0.14 ; А4 = 35- 0,17.

Величина припуска не указана на операционных эскизах, так как при обработке ее непосредственно не выдерживают. Исходя из поставленной в примере задачи, размер припуска  z  будет являться замыкающим звеном  технологической размерной цепи.

Определим величину припуска  z  методом полной взаимозаменяемости. Убедимся, что решение задачи каждым их четырех способов этого метода дает одинаковые результаты.

Номинальную величину замыкающего размера определим по уравнению размерной цепи (4.2):

,                                       (4.28)

где А1  и А2 - увеличивающие составляющие размеры;

А3 и А4 - уменьшающие составляющие размеры.

z = (26 + 35) - (25 + 35) = 1 мм.

Величину допуска замыкающего размера определим по уравнению (4.3):

( = 0,28 + 0,34 + 0,14 + 0,17 = 0,93 мм.

Способ координат допусков.

Координату середины поля допуска замыкающего размера определим по уравнению (4.4):

Верхнее и нижнее отклонения замыкающего размера определим по уравнениям (4.5):

мм;

мм.

Способ предельных значений.

Определим предельные значения составляющих размеров:

А1max = 26 мм; А1min = 25,72 мм;

А2max = 35 мм; А2min = 34,66 мм;

А3max = 25 мм; А3min = 24,86 мм;

А4max = 35 мм; А4min = 34,83 мм.

Предельные значения замыкающего размера определим по уравнениям (4.6):

мм;

мм.

Величину допуска замыкающего размера определим по уравнению (4.7):

( = 1,31 - 0,38 = 0,93 мм.

Способ предельных отклонений.

Верхнее и нижнее отклонения замыкающего размера определим по уравнениям (4.10):

мм;

мм.

Номинал замыкающего размера вычисляется по уравнению размерной цепи (4.28).

Способ средних значений.

Представим значения составляющих размеров через их средние значения:

А1 = 25,86(0,14 мм;

А2 = 34,83(0,17 мм;

А3 = 24,93(0,07 мм;

А4 = 34,915(0,085 мм.

Среднее значение замыкающего размера определим по уравнению (4.11):

zcp = (25,86 + 34,83) - (24,93+34,915) = 0,845 мм.

Значение замыкающего размера по уравнению (4.12):

мм.

Сравнив результаты вычислений, полученные разными способами, убеждаемся, что они совпадают.

Определим величину припуска z вероятностным методом.

Номинал замыкающего размера был вычислен ранее (4.28):

z = 1 мм.

Для определения величины допуска, координаты середины поля допуска, верхнего и нижнего отклонений используем методику, приведенную в п.4.3. По таблице 4.1 для достаточно отлаженного технологического процесса примем значения коэффициентов ki = 1,22 ;  ; t( = 2,86 (для числа составляющих звеньев размерной цепи m+n = 4).

Допуск замыкающего звена по уравнению (4.27):

0,57 мм.

Таблица 4.1

| Закон распределения отклонений составляющих звеньев | Значение коэффициента t( при числе составляющих звеньев размерной цепи m+n |
| --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Закон нормального распределения , ki = 1,0 | 3 |
| Композиция закона нормального распределения и закона равной вероятности , ki = 1,22 | 2,80 | 2,83 | 2,86 | 2,88 | 2,91 |

Координата середины поля допуска была вычислена ранее по способу полной взаимозаменяемости:

мм.

Вычисляем верхнее и нижнее предельные отклонения замыкающего размера по уравнениям (4.10):

мм;

Таким образом, по вероятностному методу  . Сравнивая полученный результат с расчетами по методу полной взаимозаменяемости, заметим, что величина поля допуска замыкающего размера  по вероятностному методу получилась меньше. Расчет допусков по методу полной взаимозаменяемости дает завышенные результаты, что приводит к увеличению стоимости обработки.

4.5 Контрольные вопросы

4.5.1 Что называется размерной цепью?

4.5.2 Исходное или замыкающее звено.

4.5.3 Составляющие звенья.

4.5.4 Уравнение размерной цепи.

4.5.5 Допуск замыкающего размера.

4.5.6 Методы расчета размерных цепей.

4.5.7 Метод  полной  взаимозаменяемости. Способы  расчета  по  методу  пол-

ной  взаимозаменяемости.

4.5.8 Вероятностный метод.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А.1 - Варианты заданий к расчету припусков

| № варианта | Размеры детали, мм | Класс точности заготовки | Посадка на штифты при базировании |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обрабатываемый размер D | l | H | h | A | B |  |  |
| 1 | (25Н10 | 80 | 55 | 35 | 70 | 60 | I | (8Н7/e7 |
| 2 | (28Н9 | 90 | 58 | 36 | 70 | 70 | II | (10Н7/e7 |
| 3 | (30Н8 | 100 | 60 | 38 | 75 | 75 | I | (10Н7/f7 |
| 4 | (40Н10 | 100 | 70 | 42 | 80 | 75 | I | (10Н7/e7 |
| 5 | (40Н9 | 110 | 72 | 45 | 80 | 80 | II | (10Н7/f7 |
| 6 | (40Н8 | 120 | 72 | 45 | 80 | 90 | I | (10Н7/f7 |
| 7 | (50Н10 | 100 | 80 | 47 | 80 | 70 | I | (10Н7/f7 |
| 8 | (50Н9 | 120 | 80 | 48 | 80 | 90 | II | (10Н7/e7 |
| 9 | (50Н8 | 100 | 80 | 48 | 80 | 70 | I | (10Н7/f7 |
| 10 | (60Н10 | 100 | 88 | 50 | 100 | 70 | I | (10Н7/e7 |
| 11 | (60Н9 | 110 | 90 | 52 | 100 | 80 | II | (12Н7/f7 |
| 12 | (60Н8 | 120 | 90 | 52 | 100 | 90 | I | (12Н7/f7 |
| 13 | (70Н9 | 130 | 100 | 58 | 110 | 100 | II | (10Н7/e7 |
| 14 | (70Н8 | 140 | 100 | 58 | 110 | 110 | I | (12Н7/e7 |
| 15 | (70Н10 | 150 | 100 | 58 | 110 | 120 | II | (12Н7/e7 |
| 16 | (75Н10 | 130 | 105 | 60 | 115 | 100 | I | (10Н7/f7 |
| 17 | (75Н9 | 140 | 105 | 60 | 115 | 110 | II | (10Н7/e7 |
| 18 | (75Н8 | 150 | 105 | 60 | 115 | 120 | I | (12Н7/f7 |
| 19 | (80Н10 | 140 | 110 | 62 | 120 | 110 | I | (10Н7/f7 |
| 20 | (80Н9 | 140 | 110 | 62 | 120 | 110 | II | (10Н7/e7 |
| 21 | (80Н8 | 150 | 110 | 62 | 120 | 120 | I | (12Н7/f7 |
| 22 | (90Н10 | 150 | 120 | 68 | 130 | 120 | I | (10Н7/f7 |
| 23 | (90Н9 | 150 | 120 | 68 | 130 | 120 | II | (12Н7/e7 |
| 24 | (90Н8 | 160 | 120 | 68 | 130 | 130 | I | (12Н7/f7 |
| 25 | (100Н10 | 160 | 140 | 80 | 140 | 130 | I | (10Н7/e7 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.1 - Варианты заданий к расчету размерных цепей

| № варианта | Размеры в мм |
| --- | --- |
|  | А1 | А2 | А3 | А4 |
| 1 | 20-0,30 | 30-0,36 | 18-0,16 | 30-0,18 |
| 2 | 24-0,32 | 32-0,38 | 23-0,18 | 32-0,20 |
| 3 | 25-0,30 | 36-0,36 | 24-0,18 | 35-0,20 |
| 4 | 22-0,28 | 30-0,34 | 21-0,16 | 30-0,18 |
| 5 | 26-0,30 | 32-0,30 | 25-0,16 | 31-0,18 |
| 6 | 30-0,32 | 40-0,36 | 28-0,18 | 40-0,20 |
| 7 | 32-0,34 | 40-0,38 | 31-0,17 | 40-0,18 |
| 8 | 34-0,35 | 42-0,36 | 30-0,16 | 42-0,18 |
| 9 | 34-0,30 | 44-0,38 | 32-0,15 | 44-0,19 |
| 10 | 35-0,36 | 42-0,40 | 34-0,18 | 42-0,20 |
| 11 | 36-0,34 | 45-0,40 | 34-0,17 | 45-0,20 |
| 12 | 36-0,38 | 46-0,39 | 35-0,19 | 46-0,19 |
| 13 | 38-0,35 | 50-0,40 | 36-0,16 | 50-0,20 |
| 14 | 40-0,38 | 50-0,48 | 38-0,20 | 50-0,24 |
| 15 | 40-0,30 | 52-0,40 | 39-0,16 | 52-0,40 |
| 16 | 42-0,32 | 52-0,38 | 40-016 | 52-0,18 |
| 17 | 45-0,35 | 55-0,38 | 44-0,18 | 55-0,20 |
| 18 | 45-0,40 | 60-0,42 | 43-0,20 | 60-0,21 |
| 19 | 46-0,42 | 60-0,42 | 44-0,20 | 60-0,20 |
| 20 | 48-0,42 | 60-0,45 | 46-0,22 | 60-0,22 |
| 21 | 50-0,44 | 65-0,46 | 48-0,22 | 65-0,23 |
| 22 | 52-0,48 | 65-0,50 | 50-0,25 | 65-0,25 |
| 23 | 55-0,40 | 65-0,50 | 52-0,18 | 65-0,24 |
| 24 | 60-0,42 | 70-0,46 | 58-0,20 | 70-0,24 |
| 25 | 60-0,44 | 80-0,48 | 58-0,22 | 80-0,24 |

Список литературы

- Егоров М.Е., Дементьев В.И., Дмитриев В.Л. Технология машиностроения. - М.: Высшая школа, 1976. - 534 с.

- Гельфгат Ю.И. Сборник задач и упражнений по технологии машиностроения. - М.: Высшая школа,1975. - 239 с.

- Курсовое проектирование по технологии машиностроения. Под общей редакцией А.Ф. Горбацевича. - Минск: Вышейшая школа, 1975. - 288 с.

- Иващенко И.А. Технологические размерные расчеты и способы их автоматизации. - М.: Машиностроение, 1975. - 222 с.

# Text boxes

ymax

y

x

A

B

ymax

yA = yB

(

- (

3((

- 3((

(50Н9(+0,062)

l

# H

h

25

3,2

A

B

2 отв. (10Н7

Рисунок 3.1

+0,015

Н7

Smax

-0,013

f7

(10

-0,028

1

2

3

А1

А2

А3

А4

z